КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 31 грудня 1993 р.N 1094

Київ

Про затвердження Правил дорожнього руху

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 697 [697-94-п] від 10.10.94  )

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити  Правила  дорожнього  руху,  що  додаються,  та

ввести їх у дію з 1 травня 1994 року.

2. Міністерству  внутрішніх справ організувати видання Правил

дорожнього руху і через засоби масової інформації довести їх зміст

до відома населення.

Установити, що видання Правил дорожнього руху,  коментарів до

них, а також відповідних навчальних посібників може  здійснюватися

лише за погодженням з Міністерством внутрішніх справ.

3. Центральним  і  місцевим  органам  виконавчої  влади вжити

заходів для забезпечення  вивчення  населенням  Правил  дорожнього

руху.

Виконуючий обов'язки

Прем'єр-міністра України                      Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр

Кабінету Міністрів України                    І.ДОЦЕНКО

Інд.34

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 31 грудня 1993 р. N 1094

ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила дорожнього руху (надалі - Правила) відповідно до

Закону України  "Про дорожній рух" [3353-12] установлюють єдиний

порядок дорожнього руху на всій території України. Інші нормативні

акти,  що  стосуються  особливостей  дорожнього  руху (перевезення

спеціальних вантажів,  експлуатація транспортних  засобів  окремих

видів,  рух  на закритій території тощо),  повинні грунтуватися на

вимогах цих Правил.

1.2. В Україні установлено  правосторонній  рух  транспортних

засобів.

1.3. Учасники  дорожнього руху зобов'язані  знати і неухильно

виконувати вимоги цих Правил, а також бути взаємно ввічливими.

1.4. Дії або бездіяльність учасників дорожнього руху та інших

осіб не  повинні  створювати  небезпеку  чи  перешкоду  для  руху,

загрожувати  життю  або здоров'ю громадян,  завдавати матеріальних

збитків.

Особа, яка  створила  такі  умови,  зобов'язана негайно вжити

всіх можливих заходів для їх усунення або попередити про них інших

учасників  дорожнього  руху,  орган  міліції,  власника дороги або

уповноважений ним орган.

1.5. Використовувати  дороги  не   за   їх   призначенням   і

встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише

за узгодженими з Державтоінспекцією рішеннями власників доріг  або

уповноважених ними органів.

1.6. Водії,  пішоходи  та  пасажири зобов'язані бути особливо

уважними до таких категорій учасників дорожнього  руху,  як  діти,

люди похилого віку та особи з явними ознаками інвалідності.

1.7. Обмеження у  дорожньому  русі,  крім  передбачених  цими

Правилами, можуть бути запроваджені в установленому законодавством

України порядку.

1.8. Особи, які порушують ці Правила, несуть відповідальність

згідно з чинним законодавством України.

1.9.  Терміни  та  визначення,  що  містяться у цих Правилах,

мають таке значення:

автомобільна дорога, вулиця - частина території, в тому числі

в  населеному  пункті,  призначена для руху транспортних засобів і

пішоходів з усіма розташованими на ній спорудами;

безпечна  дистанція  -  відстань  до транспортного засобу, що

рухається  попереду  по тій самій смузі, яка у разі його раптового

гальмування або зупинки дозволить водієві транспортного засобу, що

рухається  позаду,  запобігти  зіткненню без здійснення будь-якого

маневру;

безпечний   інтервал   -   відстань  між  боковими  частинами

транспортних  засобів,  що  рухаються,  або  між  ними  та  іншими

об'єктами, за якої гарантована безпека дорожнього руху;

безпечна  швидкість  -  швидкість,  за  якої  водій має змогу

безпечно  керувати  транспортним  засобом  у  конкретних  дорожніх

умовах;

велосипед  -  транспортний засіб, крім інвалідних колясок, що

приводиться  в  рух  мускульною  силою  людини, яка знаходиться на

ньому;

видимість  у  напрямку руху - максимальна відстань, на якій з

місця  водія  можна  розпізнати  межі  між  елементами  дороги, що

дозволяє  водієві  орієнтуватися  під  час  керування транспортним

засобом, зокрема для вибору безпечної швидкості;

вимушена зупинка - припинення руху транспортного засобу через

його технічну несправність або небезпеку, що створюється вантажем,

який перевозиться, станом водія або появою перешкоди на дорозі;

випередження  -  рух  транспортного  засобу  із швидкістю, що

перевищує  швидкість  попутного транспортного засобу, що рухається

по суміжній смузі;

водій   -   особа,  яка  керує  механічним  або  немеханічним

транспортним  засобом;  погонич  тварин,  який  веде  їх за повід,

прирівнюється до водія. Водієм є також особа, яка навчає керування

безпосередньо у транспортному засобі;

гальмовий  шлях  -  відстань, що проходить транспортний засіб

під  час  екстреного  гальмування  з  початку натиснення на педаль

(рукоятку) до місця його зупинки;

головна  дорога  -  дорога з покриттям відносно грунтової або

та, що позначається знаками 1.22, 1.23.1 - 1.23.4 і 2.3. Наявність

на  другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не

робить її за значенням однаковою з перехрещуваною;

дати   дорогу   -  вимога  до  учасника  дорожнього  руху  не

продовжувати  або  не  відновлювати  рух, не здійснювати будь-яких

маневрів,  якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху,

які мають перевагу, змінити напрямок руху або швидкість;

дозволена  максимальна маса - маса спорядженого транспортного

засобу  з  вантажем, водієм і пасажирами, що встановлена технічною

характеристикою  транспортного  засобу  як  максимально допустима.

Дозволена   максимальна  маса  автопоїзда  -  це  сума  дозволеної

максимально  допустимої  маси  кожного  транспортного  засобу,  що

входить до складу автопоїзда;

дорожньо-транспортна пригода - подія, що сталася під час руху

транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи

завдані матеріальні збитки;

дорожні  умови  -  сукупність  факторів, що характеризують (з

урахуванням  пори  року,  періоду  доби  і  атмосферних явищ) стан

поверхні   проїзної   частини   (чистота,   рівність,  шорсткість,

зчеплення  тощо), а також її ширину, величину похилів на спусках і

підйомах,   віражів   і  заокруглень,  наявність  або  відсутність

тротуарів,   узбіч,   штучного   освітлення,  дорожньої  розмітки,

огороджень, дорожніх знаків і світлофорів та їхній технічний стан;

дорожня  обстановка  - сукупність факторів, що характеризують

дорожні  умови,  наявність  перешкод  на  певній  ділянці  дороги,

інтенсивність  і  рівень  організації дорожнього руху, які повинен

ураховувати водій під час вибору швидкості, смуги руху та прийомів

керування транспортним засобом;

житлова  зона  - дворові території, а також частини населених

пунктів, позначені дорожнім знаком 5.31;

залізничний  переїзд  -  перехрещення  дороги із залізничними

коліями на одному рівні;

зупинка  -  припинення  руху транспортного засобу для посадки

(висадки)  пасажирів  або  завантаження (розвантаження) вантажу, а

також для виконання вимог цих Правил;

колона  транспортних  засобів  - організована група з трьох і

більше   транспортних  засобів,  що  спільно  рухаються  в  одному

напрямку безпосередньо один за одним з постійно ввімкненим ближнім

світлом  фар  і  позначені  розпізнавальним  знаком  "Колона". Цим

знаком   не   позначаються  транспортні  засоби,  що  рухаються  у

супроводі   транспортних   засобів   з   увімкненими  спеціальними

світловими і (або) звуковими сигналами;

колона пішоходів - організована група людей, які рухаються по

проїзній частині в одному напрямку;

край   проїзної  частини  -  умовна  чи  позначена  дорожньою

розміткою  лінія  на  проїзній  частині  в  місці її прилягання до

узбіччя,  тротуару,  газону,  розділювальної смуги, смуги для руху

трамваїв тощо;

маршрутні  транспортні засоби - автобуси, тролейбуси, трамваї

та  таксі,  що  рухаються  за  встановленими  маршрутами  і  мають

визначені зупинки;

механічний   транспортний  засіб  -  транспортний  засіб,  що

приводиться  в  рух з допомогою двигуна. Цей термін поширюється на

трактори, самохідні машини і механізми (крім мопедів);

мопед  -  двоколісний  транспортний  засіб,  що  має двигун з

робочим об'ємом до 50 куб. см;

мотоцикл   -  двоколісний  механічний  транспортний  засіб  з

боковим причепом або без нього, що має двигун з робочим об'ємом 50

куб.   см   і  більше.  До  мотоциклів  прирівнюються  моторолери,

мотоколяски та механічні транспортні засоби, дозволена максимальна

маса яких не перевищує 400 кг;

населений  пункт  -  забудована  територія,  в'їзди  на яку і

виїзди  з  якої  позначаються  дорожніми знаками 5.45, 5.46, 5.47,

5.48;

небезпека   для   руху   -  зміна  дорожньої  обстановки  або

технічного   стану  транспортного  засобу,  яка  загрожує  безпеці

дорожнього руху і змушує водія зменшити швидкість або зупинитися;

недостатня видимість - видимість дороги у напрямку руху менше

300 м у сутінках, в умовах туману, дощу, снігопаду тощо;

обгін - випередження одного або кількох транспортних засобів,

пов'язане з виїздом із займаної смуги руху і наступним поверненням

на  неї.  Обгін  може бути як з виїздом на смугу зустрічного руху,

так і без виїзду;

обмежена  оглядовість - видимість дороги у напрямку руху, яка

обмежена    геометричними    параметрами    дороги,   придорожніми

інженерними  спорудами,  насадженнями та іншими об'єктами, а також

транспортними засобами;

оглядовість - об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку

з місця водія;

пасажир  -  особа,  яка  користується  транспортним засобом і

знаходиться в ньому, але не причетна до керування ним;

перевага   -   право  на  першочерговий  рух  стосовно  інших

учасників руху;

перешкода  для  руху  -  об'єкт  (суб'єкт), що знаходиться на

смузі  учасника  дорожнього руху і змушує його зменшити швидкість,

або маневрувати;

перехрестя  - місце перехрещення, прилягання або розгалуження

доріг  на  одному  рівні,  межею  якого є уявні лінії між початком

заокруглень   проїзної   частини   кожної  дороги.  Не  вважається

перехрестям   місце   прилягання  до  дороги  виїзду  з  прилеглої

території;

пішохід  -  особа,  яка  бере  участь  у дорожньому русі поза

транспортними  засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу. До

пішоходів  прирівнюються  також  особи, які рухаються в інвалідних

колясках  без  двигуна,  ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть

санки, візок, дитячу чи інвалідну коляску;

пішохідний  перехід  - ділянка проїзної частини або інженерна

споруда,  призначена  для  руху  пішоходів через дорогу. Пішохідні

переходи можуть бути позначені дорожніми знаками 5.35.1 - 5.37.2 і

(або)  дорожньою  розміткою  1.14.1  -  1.14.3,  світлофорами.  За

відсутності   дорожньої   розмітки   межі   пішохідного   переходу

визначаються  відстанню  між  дорожніми знаками, а на перехресті -

шириною тротуарів;

прилегла  територія - територія, що прилягає до краю проїзної

частини  та  не  призначена  для  наскрізного  проїзду, а лише для

в'їзду  до  дворів,  на  стоянки, автозаправні станції, будівельні

майданчики тощо або виїзду з них;

причіп - транспортний засіб, призначений для руху в з'єднанні

з  механічним  транспортним  засобом.  До цього виду транспортного

засобу належать напівпричіпи і причіпи-розпуски;

проїзна  частина  -  елемент  дороги,  призначений  для  руху

транспортних засобів;

регулювальник  - працівник міліції, військової автоінспекції,

дорожньо-експлуатаційної    служби,   черговий   на   залізничному

переїзді,  паромній переправі, дружинник, позаштатний співробітник

міліції,  які мають відповідне посвідчення та екіпіровку (формений

одяг  або  розпізнавальний  знак, нарукавна пов'язка, жезл, диск з

червоним   сигналом  або  світлоповертачем,  червоний  ліхтар  або

прапорець) і регулюють дорожній рух;

рейковий   транспортний  засіб  -  трамвай  та  платформи  із

спеціальним  обладнанням,  що  рухаються по трамвайних коліях. Усі

інші  транспортні  засоби,  що  беруть  участь  в дорожньому русі,

вважаються нерейковими;

розділювальна   смуга   -   конструктивно  виділений  елемент

проїзної  частини,  який  розділяє  суміжні  проїзні  частини і не

призначений   для   руху   або   стоянки   транспортних   засобів.

Розділювальна смуга може бути позначена суцільною лінією дорожньої

розмітки;

смуга   руху  -  поздовжня  смуга  на  проїзній  частині,  що

позначена  або  не  позначена розміткою і має ширину, достатню для

руху транспортних засобів (крім мотоциклів без бокового причепа) в

один ряд;

стоянка  -  припинення  руху  транспортного  засобу  з  інших

причин,  ніж  необхідність виконання вимог Правил дорожнього руху,

або  на  час  більший,  ніж  це  потрібно  для  посадки  (висадки)

пасажирів, завантаження (розвантаження) вантажу;

темна  пора  доби  -  частина доби від закінчення вечірніх до

початку ранкових сутінків;

транспортний  засіб  -  пристрій, призначений для перевезення

людей  і  (або)  вантажу,  а  також  такий,  на  якому встановлено

спеціальне обладнання чи механізм;

тротуар  -  елемент  дороги,  призначений для руху пішоходів,

який  прилягає  до  проїзної  частини  або  відокремлений  від неї

газоном;

учасник дорожнього руху - особа, яка бере безпосередню участь

у  процесі  руху  на  дорозі  як  пішохід, водій, пасажир, погонич

тварин.

2. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ВОДІЇВ МЕХАНІЧНИХ

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

2.1. Водій повинен мати при собі:

а) посвідчення   на   право  керування  транспортним  засобом

відповідної категорії та талон, що додається до посвідчення;

б) реєстраційний документ на транспортний засіб;

в) у разі відсутності власника транспортного засобу документ,

який підтверджує право користування і (або) розпорядження ним,  чи

свідоцтво на право спільної власності на транспортний засіб;

г) у встановлених законодавством  України  випадках  дорожній

(маршрутний) лист і документи на вантаж, що перевозиться;

д) ліцензію або ліцензійну картку - для транспортних  засобів

підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, якщо їх

діяльність, пов'язана з перевезенням, підлягає ліцензуванню;

Примітка. Власник транспортного засобу,  а також особа,  яка

має  доручення  на  право  користування  і   (або)

розпорядження     транспортним    засобом,    може

передавати   у   своїй    присутності    керування

транспортним засобом іншій особі,  що має при собі

посвідчення  на   право   керування   транспортним

засобом відповідної категорії.

2.2. Для   забезпечення   безпеки   дорожнього   руху   водій

зобов'язаний:

а) перед  виїздом  перевірити і забезпечити технічно справний

стан   і   комплектність   транспортного   засобу,    правильність

розташування та кріплення вантажу;

б) стежити за технічним станом транспортного засобу в дорозі;

в) на  автомобілях,  обладнаних  засобами  пасивної   безпеки

(підголовниками,  ременями безпеки тощо),  користуватися ними і не

перевозити   пасажирів,   не   пристебнутих   ременями    безпеки.

Дозволяється не пристібатися особі,  яка навчає керування, якщо за

кермом учень,  а в населених пунктах, крім того, водіям-інвалідам,

водіям  і пасажирам транспортних засобів оперативних і спеціальних

служб і таксі;

г) під час руху на мотоциклі бути в застебнутому мотошоломі і

не перевозити пасажирів без застебнутих мотошоломів.

2.3. На вимогу працівника міліції (позаштатного співробітника

чи дружинника Державтоінспекції, які мають відповідне посвідчення)

водій повинен зупинитися із дотриманням правил зупинки, а також:

а) передати для перевірки документи, зазначені в пункті 2.1;

б) дати  можливість   перевірити   технічний   стан,   номери

агрегатів і комплектність транспортного засобу.

Примітка. Працівник  міліції  (позаштатний  співробітник  чи

дружинник   Державтоінспекції),    який    зупинив

транспортний   засіб,   повинен  пояснити  причину

зупинки  та  на  вимогу  водія   пред'явити   своє

посвідчення.

2.4. Водій  повинен  на  вимогу  працівника  міліції пройти в

установленому  порядку  медичний  огляд   для   визначення   стану

алкогольного сп'яніння, впливу наркотичних чи токсичних речовин.

2.5. Згідно    з   рішенням   відповідної   посадової   особи

Державтоінспекції водій зобов'язаний пройти позачерговий  медичний

огляд  з метою визначення здатності безпечно керувати транспортним

засобом і перевірку знання Правил та навичок водіння.

2.6. Водій повинен надавати транспортний засіб:

а) працівникам  міліції  та охорони здоров'я для відправлення

до найближчого лікувального закладу осіб,  які потребують негайної

медичної допомоги;

б) працівникам  міліції  для   виконання   непередбачених   і

невідкладних   службових  обов'язків,  пов'язаних  із  затриманням

правопорушників,  та для транспортування пошкоджених  транспортних

засобів.

Примітки: 1. Вимоги     пункту   2.6  не  стосуються  водіїв

транспортних  засобів   дипломатичних   та   інших

представництв   закордонних   держав,  міжнародних

організацій, оперативних і спеціальних служб.

2. Для  транспортування  пошкоджених  транспортних

засобів залучаються лише вантажні автомобілі.

3. Особа,  яка  скористалася транспортним засобом,

повинна  видати  довідку  або  зробити   запис   у

дорожньому   (маршрутному)  листі  із  зазначенням

пройденої  відстані,  тривалості  поїздки,   свого

прізвища, посади, номера посвідчення, найменування

своєї організації.

2.7. Водій-інвалід,  що  керує  мотоколяскою або автомобілем,

позначеними розпізнавальним  знаком  "Інвалід"  згідно  з  пунктом

30.3"д"  цих  Правил,  можуть відступати від вимог дорожніх знаків

3.1,  3.2 і 3.35 - 3.38,  а також зупинятися у зоні дії дорожнього

знака 3.34 за наявності під ним таблички 7.17.

2.8. Водієві забороняється:

а) керувати  транспортним  засобом   у   стані   алкогольного

сп'яніння  або  перебуваючи  під  впливом наркотичних чи токсичних

речовин;

б) керувати  транспортним  засобом  у  хворобливому стані,  у

стані  стомлення,  а  також  перебуваючи  під  впливом  лікарських

препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу;

в) керувати  транспортним  засобом,   не   зареєстрованим   у

Державтоінспекції,  без номерного знака або талону про проходження

державного технічного огляду;

г) передавати  керування  транспортним  засобом  особам,  які

перебувають  у   стані   алкогольного   сп'яніння,   під   впливом

наркотичних  чи токсичних речовин,  у хворобливому стані,  у стані

стомлення або  під  впливом  лікарських  препаратів,  що  знижують

швидкість реакції і увагу;

д) передавати керування транспортним засобом особам,  які  не

мають  посвідчення  на право керування ним,  якщо це не стосується

навчання водіння згідно з розділом 24 цих Правил.

2.9. У  разі  причетності  до  дорожньо-транспортної  пригоди

водій зобов'язаний:

а) негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на  місці

пригоди;

б) увімкнути  аварійну   сигналізацію   і   встановити   знак

аварійної зупинки відповідно до вимог пункту 9.10 цих Правил;

в) не переміщати транспортний  засіб  і  предмети,  що  мають

відношення до пригоди;

г) вжити  можливих  заходів  для  подання   першої   медичної

допомоги потерпілим, викликати карету швидкої медичної допомоги, а

якщо  це  неможливо,  звернутися  за  допомогою  до  присутніх   і

відправити потерпілих до лікувального закладу;

д) у разі  неможливості  виконати  дії,  викладені  в  пункті

2.9"г"  відвезти  потерпілого  до найближчого лікувального закладу

своїм транспортним засобом,  попередньо зафіксувавши  розташування

слідів пригоди,  а також положення транспортного засобу після його

зупинки;  у  лікувальному  закладі  повідомити  своє  прізвище  та

номерний  знак  транспортного  засобу (з пред'явленням посвідчення

водія або іншого документа,  який засвідчує особу,  реєстраційного

документа на транспортний засіб) і повернутися на місце пригоди;

е) повідомити про дорожньо-транспортну пригоду орган міліції,

записати прізвища і адреси очевидців,  чекати прибуття працівників

міліції;

є) вжити всіх можливих заходів для збереження слідів пригоди,

огородження їх та організувати об'їзд місця пригоди;

ж) до проведення медичного огляду не вживати без  призначення

медичного  працівника  алкоголю,  наркотиків,  а  також лікарських

препаратів,  виготовлених на їх основі (крім тих,  які входять  до

складу офіційно затвердженої аптечки).

2.10. Якщо   внаслідок  дорожньо-транспортної  пригоди  немає

потерпілих,  а транспортні засоби можуть безпечно рухатися,  водії

(за  наявності  взаємної  згоди в оцінці обставин скоєного) можуть

прибути до найближчого поста Державтоінспекції або в орган міліції

для  оформлення  відповідних матеріалів,  попередньо склавши схему

пригоди та підписавши її.

2.11. Водій має право:

а) довіряти    в   установленому   порядку   користування   і

розпорядження приватним транспортним засобом іншій особі, у якої є

посвідчення на право керування цим транспортним засобом;

б) знати причину зупинки  транспортного  засобу  особою,  яка

здійснює нагляд за дорожнім рухом, а також її прізвище і посаду;

в) на  відшкодування  витрат  у  разі  надання  транспортного

засобу працівникам міліції та органу  охорони  здоров'я  згідно  з

пунктом 2.6 цих Правил;

г) на    відшкодування    збитків,     завданих     внаслідок

невідповідності  стану  автомобільних доріг,  вулиць,  залізничних

переїздів вимогам безпеки руху;

д) отримувати   необхідну   допомогу  від  посадових  осіб  і

організацій,  що беруть участь у забезпеченні  безпеки  дорожнього

руху.

3. РУХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМИ СИГНАЛАМИ

3.1. Водії  транспортних  засобів  оперативних  і спеціальних

служб з увімкненим  проблисковим  маячком  синього  або  червоного

кольору  і  спеціальним  звуковим сигналом,  виконуючи невідкладне

службове завдання,  можуть відступати від вимог розділів  8  (крім

сигналів  регулювальника),  10  - 18,  26 і 27 цих Правил за умови

забезпечення безпеки дорожнього руху.

3.2.  У  разі  наближення  транспортного  засобу з увімкненим

синім  проблисковим  маячком і спеціальним звуковим сигналом водії

усіх   транспортних  засобів,  незалежно  від  напрямку  їх  руху,

зобов'язані   дати  дорогу  і  забезпечити  безперешкодний  проїзд

зазначеного  і супроводжуваних ним інших транспортних засобів, а з

увімкненим проблисковим маячком червоного кольору - зупинитися.

З урахуванням   напрямку   руху   цих   транспортних  засобів

необхідно звільнити перехрестя, в'їзди на нього і виїзди з нього.

3.3. Якщо під час супроводження колони  транспортних  засобів

оперативною  чи  спеціальною  службою на транспортному засобі,  що

рухається попереду колони, увімкнено проблисковий маячок червоного

кольору,   то   колону   повинен  замикати  транспортний  засіб  з

увімкненими синім і зеленим проблисковими маячками,  після проїзду

якого скасовуються обмеження на рух інших транспортних засобів.

На транспортних  засобах,  які  рухаються  у  супроводжуваній

колоні, повинно бути увімкнено ближнє світло фар.

3.4. Забороняється   здійснювати   обгін    і    випередження

транспортних засобів з увімкненими проблисковими маячками синього,

червоного або зеленого  кольору  і  (або)  спеціальними  звуковими

сигналами і супроводжуваних ними транспортних засобів (колони),  а

також рухатися по суміжних смугах із швидкістю колони або  займати

місце в колоні.

3.5. Наближаючись   до   нерухомого  транспортного  засобу  з

увімкненим проблисковим маячком синього або червоного  кольору  чи

спеціальним   звуковим   сигналом,   водій   повинен   зупинитися.

Продовжувати рух можна лише з дозволу регулювальника.

3.6. Увімкнення проблискового маячка  оранжевого  кольору  на

механічних  транспортних засобах дорожньо-експлуатаційної служби у

процесі виконання роботи на дорозі не дає їм переваги,  а  служить

для  привертання  уваги та попередження про небезпеку.  Водіям цих

транспортних засобів дозволяється відступати  від  вимог  дорожніх

знаків,  дорожньої  розмітки,  а також пунктів 11.2,  11.6,  11.7,

11.9,  11.10,  11.12,  11.13,  26.2 ("а",  "б", "в") цих Правил за

умови   забезпечення   безпеки   дорожнього   руху.   Водії  інших

транспортних засобів не повинні перешкоджати їхній роботі.

4. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ПІШОХОДІВ

4.1. Пішоходи  повинні  рухатися  по  тротуарах  і пішохідних

доріжках, тримаючись правої сторони.

Якщо  немає тротуарів, пішохідних доріжок або пересуватися по

них  неможливо,  пішоходи можуть рухатися по велосипедній доріжці,

тримаючись  правої  сторони  і  не утруднюючи рух на велосипедах і

мопедах, або в один ряд по узбіччю, а у разі його відсутності - по

краю  проїзної  частини.  При  цьому  треба  бути  обережним  і не

заважати іншим учасникам дорожнього руху.

4.2. Пішоходи,  які переносять громіздкі предмети, або особи,

які  пересуваються  в  інвалідних  колясках  без  двигуна,  ведуть

велосипед,  мопед чи мотоцикл,  везуть санки,  візок тощо, якщо їх

рух по тротуарах, пішохідних чи велосипедних доріжках або узбіччях

створює перешкоди для інших учасників  руху,  можуть  рухатися  по

краю проїзної частини в один ряд.

4.3. За  межами населених пунктів пішоходи,  що пересуваються

по узбіччю чи краю проїзної частини,  повинні йти  назустріч  руху

транспортних засобів.

Особи, які  рухаються  в  інвалідних  колясках  без  двигуна,

ведуть  мотоцикл,  мопед  або  велосипед,  у  цьому  разі  повинні

пересуватися у напрямку руху транспортних засобів.

4.4. У темну пору доби та  в  умовах  недостатньої  видимості

пішоходи  повинні вжити заходів для того,  щоб чітко виділити себе

на проїзній частині чи узбіччі.

4.5. Рух організованих  груп  людей  по  дорозі  дозволяється

тільки у напрямку руху транспортних засобів колоною не більш як по

чотири особи в ряду за умови,  що колона не займає більше половини

ширини  проїзної  частини.  Попереду і позаду колони з лівого боку

повинні бути супровідники з червоними прапорцями,  а у темну  пору

доби   та   в  умовах  недостатньої  видимості  -  із  засвіченими

ліхтарями: спереду - білого кольору, позаду - червоного.

4.6. Організовані групи дітей дозволяється водити  тільки  по

тротуарах  і  пішохідних  доріжках,  а  коли їх немає - по узбіччю

дороги, але тільки у світлу пору доби і лише у супроводі дорослих.

4.7. Пішоходи   повинні   переходити   проїзну   частину   по

пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а у разі

їх відсутності - на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч.

4.8. Якщо  в зоні видимості немає переходу або перехрестя,  а

дорога має не більше трьох смуг  руху  для  обох  його  напрямків,

дозволяється  переходити  її  під  прямим  кутом  до краю проїзної

частини у місцях,  де дорогу добре видно в  обидва  боки,  і  лише

після  того,  як пішохід оцінить відстань до транспортного засобу,

що  наближається,  його  швидкість  та  впевниться  у  відсутності

небезпеки.

4.9. У   місцях,   де   рух   регулюється,  пішоходи  повинні

керуватися сигналами регулювальника або світлофора.

4.10. Пішоходи,  які не встигли  закінчити  перехід,  повинні

перебувати на острівці безпеки або лінії,  що розділяє транспортні

потоки протилежних напрямків,  і можуть  продовжити  перехід  лише

тоді, коли переконаються в безпеці подальшого руху.

4.11. Перед  виходом  на  проїзну  частину  з-за транспортних

засобів,  що  стоять,  та  будь-яких  перешкод  пішоходи   повинні

впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються.

4.12. Чекати   транспортний   засіб   пішоходи   повинні   на

тротуарах,  посадочних майданчиках,  а  де  вони  відсутні,  -  на

узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху.

4.13. На   трамвайних  зупинках,  не  обладнаних  посадочними

майданчиками,  пішоходам дозволяється виходити на проїзну  частину

тільки після зупинки трамвая.

Після висадки з трамвая необхідно залишити проїзну частину не

затримуючись.

4.14. У  разі  наближення  транспортного  засобу з увімкненим

проблисковим маячком  і  спеціальним  звуковим  сигналом  пішоходи

повинні  утриматися  від  переходу  проїзної  частини  або негайно

залишити її.

4.15. Пішоходам забороняється:

а) виходити на проїзну частину,  не впевнившись у відсутності

небезпеки для себе та інших учасників руху;

б) допускати самостійний,  без нагляду дорослих,  вихід дітей

дошкільного віку на проїзну частину;

в) переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо

є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху

в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;

г) затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не

пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;

д) рухатися  по  дорозі,  позначеній дорожнім знаком 5.1,  за

винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.

4.16. У разі причетності  пішохода  до  дорожньо-транспортної

пригоди  він повинен подати можливу допомогу потерпілим,  записати

прізвища  та  адреси  очевидців,  повідомити  орган  міліції   про

пригоду, необхідні дані про себе і перебувати на місці до прибуття

працівників міліції.

4.17. Пішохід має право:

а) на  перевагу під час переходу проїзної частини позначеними

нерегульованими  пішохідними  переходами,  а  також  регульованими

переходами  за наявності на те відповідного сигналу регулювальника

чи світлофора;

б) вимагати від державних і місцевих органів влади, власників

автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів створення умов

для забезпечення безпеки руху.

5. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ПАСАЖИРІВ

5.1.  Посадку  (висадку)  дозволяється  здійснювати пасажирам

після зупинки транспортного засобу лише із посадочного майданчика,

а  в  разі  відсутності такого майданчика - з тротуару чи узбіччя,

якщо  це  неможливо,  то  з боку проїзної частини, за умови, що це

буде безпечно та не створить перешкод іншим учасникам руху.

5.2. Пасажири, користуючись транспортним засобом, повинні:

а) сидіти або стояти (якщо це дозволено)  в  призначених  для

цього місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування;

б) під  час пересування на транспортному засобі,  обладнаному

ременями  безпеки,  бути  пристебнутими,  а  на  мотоциклі   -   в

застебнутому мотошоломі.

5.3.Пасажирам забороняється:

а) під  час  руху  відвертати  увагу  водія   від   керування

транспортним засобом та заважати йому в цьому;

б) відчиняти двері транспортного засобу, не переконавшись, що

він зупинився біля тротуару чи узбіччя;

в) перешкоджати зачиненню дверей та використовувати для  їзди

підніжки і виступи транспортних засобів;

г) стояти під час руху в кузові вантажного автомобіля, сидіти

на бортах і на вантажі, який знаходиться на рівні або вище бортів.

5.4. У разі  дорожньо-транспортної  пригоди  пасажир  повинен

подати  можливу допомогу потерпілим і повідомити про пригоду орган

міліції.

5.5. Пасажир під час користування  транспортним  засобом  має

право на:

а) безпечне перевезення себе і багажу;

б) відшкодування завданих збитків;

в) отримання своєчасної  і  точної  інформації  про  умови  і

порядок руху.

6. ВИМОГИ ДО ВОДІЇВ МОПЕДІВ І ВЕЛОСИПЕДІВ *

6.1. Рухатися  по  проїзній  частині  на мопедах дозволяється

особам, які досягли 16-річного, на велосипедах - 14-річного віку.

Примітка. Водії  мопедів і велосипедів повинні мати картку з

інформацією про себе. Форма картки  встановлюється

місцевими  органами  державної  виконавчої влади і

органами місцевого самоврядування.

6.2. Мопеди   і    велосипеди    повинні    бути    обладнані

світлоповертачами:   спереду   -   білого   кольору,  по  боках  -

оранжевого, ззаду - червоного.

6.3. Для руху в темну пору  доби  та  в  умовах  недостатньої

видимості на мопеді необхідно увімкнути освітлення,  на велосипеді

- ліхтар (фару).

6.4. Водії мопедів і велосипедів,  рухаючись групами, повинні

їхати  один  за одним,  щоб не заважати іншим учасникам дорожнього

руху.

Колона велосипедистів,  що  рухається  по  проїзній  частині,

повинна бути розділена на групи по 10 велосипедистів  з  відстанню

між групами 80-100 м.

6.5. Водії  мопедів і велосипедів можуть перевозити лише такі

вантажі,  які не заважають  керувати  транспортним  засобом  і  не

створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху.

6.6. Якщо    велосипедна    доріжка   перетинає   дорогу   за

перехрестям,  то водії  мопедів  і  велосипедів  зобов'язані  дати

дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі.

---------------------

* Водії мопедів і велосипедів повинні виконувати вимоги інших

пунктів Правил,  що стосуються водіїв або  пішоходів  і  не

суперечать вимогам цього розділу.

6.7. Водіям мопедів і велосипедів забороняється:

а) керувати мопедом (велосипедом)  з  несправними  гальмом  і

звуковим  сигналом,  а також без освітлення у темну пору доби та в

умовах недостатньої видимості;

б) рухатися  по  проїзній  частині,  коли поряд є велосипедна

доріжка;

в) рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей на

дитячих велосипедах під наглядом дорослих);

г) під час руху триматися за інший транспортний засіб;

д) їздити не тримаючись за руль та  знімати  ноги  з  педалей

(підніжок);

е) перевозити пасажирів, за винятком дітей до 7-річного віку,

на   додатковому   сидінні,   обладнаному   надійно   закріпленими

підніжками;

є) буксирування мопедів і велосипедів;

ж) буксирування причепа (крім призначеного для експлуатації з

цими транспортними засобами).

7. ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ КЕРУЮТЬ ГУЖОВИМ

ТРАНСПОРТОМ, І ПОГОНИЧІВ ТВАРИН *

7.1. Керувати гужовим транспортом  та  переганяти  тварин  по

дорозі дозволяється особам, не молодшим 14-річного віку.

7.2. Гужовий    віз    (сани)    повинен    бути   обладнаний

світлоповертачами: спереду білого кольору, ззаду - червоного.

7.3. Для руху у темну пору  доби  та  в  умовах  недостатньої

видимості  на  гужовому  транспорті  необхідно  увімкнути ліхтарі:

спереду  -  білого  кольору,  ззаду  -   червоного   кольору,   що

встановлюються з лівого боку воза (саней).

7.4. У  разі  виїзду  на  дорогу  з прилеглої території або з

другорядної дороги в місцях з  обмеженою  оглядовістю  водій  воза

(саней) повинен вести тварину за вуздечку, повід.

7.5. Перевозити  людей  гужовим  транспортом  дозволяється за

наявності умов,  які б виключали можливість перебування  пасажирів

за габаритами транспортного засобу.

7.6. Для  прогону  стада  тварин  по  дорозі залучається така

кількість погоничів,  щоб можна  було  направляти  тварин  якомога

ближче  до  правого  краю  дороги  і  не  створювати  небезпеку та

перешкод іншим учасникам дорожнього руху.

Переводити поодиноких   тварин  (не  більше  двох  на  одного

погонича) через залізничні переїзди  потрібно  лише  за  вуздечку,

повід.

---------------------

* Особи,  які керують гужовим транспортом,  і погоничі тварин

зобов'язані виконувати  вимоги  інших  пунктів  Правил,  що

стосуються водіїв і пішоходів і не суперечать вимогам цього

розділу.

7.7. Особам,  що  керують  гужовим  транспортом,  і погоничам

тварин забороняється:

а) використовувати   вози   (сани)   з   відсутніми   на  них

противідкотними упорами для возів,  гальмовими  пристроями  і  без

ліхтарів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості;

б) залишати на смузі відведення дороги тварин без нагляду;

в) вести тварин по дорогах з  удосконаленим  покриттям,  якщо

поруч є інші дороги;

г) переганяти тварин по дорогах у темну пору доби та в умовах

недостатньої видимості;

д) переганяти  тварин  через  залізничні  колії  і  дороги  з

удосконаленим покриттям поза спеціально відведеними місцями.

8. РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

8.1. Регулювання дорожнього руху  здійснюється  за  допомогою

дорожніх   знаків,   дорожньої  розмітки,  дорожнього  обладнання,

світлофорів, а також регулювальниками.

8.2. Тимчасові дорожні  знаки  на  переносних  пристроях  або

дорожньому  обладнанні,  виконані на жовтому фоні,  мають перевагу

перед постійними дорожніми знаками і дорожньою розміткою.

8.3. Сигнали регулювальника мають  перевагу  перед  сигналами

світлофорів,  вимогами  дорожніх  знаків та дорожньої розмітки і є

обов'язковими для виконання.

8.4. Д о р о ж н і  з н а к и   (додаток N  1) поділяються на

групи:

а) попереджувальні знаки. Інформують водіїв про наближення до

небезпечної  ділянки дороги і характер небезпеки.  Під час руху по

цій ділянці необхідно вжити заходів для безпечного проїзду;

б) знаки   пріоритету.   Встановлюють   черговість    проїзду

перехресть,   перехрещень  проїзних  частин  або  вузьких  ділянок

дороги;

в) заборонні   знаки.   Запроваджують  або  скасовують  певні

обмеження в русі;

г) наказові  знаки.  Показують  обов'язкові напрямки руху або

дозволяють деяким категоріям учасників рух по проїзній частині  чи

окремих  її  ділянках,  а також запроваджують або скасовують деякі

обмеження;

д) інформаційно-вказівні знаки.  Запроваджують або скасовують

певний режим руху,  а також інформують учасників  дорожнього  руху

про розташування населених пунктів, різних об'єктів, територій, де

діють спеціальні правила;

е) знаки  сервісу.  Інформують  учасників дорожнього руху про

розташування об'єктів обслуговування;

є) таблички  до дорожніх знаків.  Уточнюють або обмежують дію

знаків, разом з якими вони встановлені.

8.5. Д о р о ж н я     р о з м і т к а        (додаток  N  2)

поділяється на  горизонтальну  та  вертикальну  і використовується

окремо або разом з дорожніми знаками,  вимоги яких вона підкреслює

або уточнює.

8.5.1. Горизонтальна дорожня розмітка встановлює певний режим

і порядок руху.  Вона наноситься на проїзній частині або по  верху

бордюру у вигляді ліній,  стріл,  написів, символів тощо фарбою чи

іншими матеріалами відповідного кольору згідно з пунктом 1 додатка

N 2.

8.5.2. Вертикальна  розмітка  у вигляді смуг білого і чорного

кольору  на  дорожніх  спорудах  та  елементах  обладнання   доріг

призначена для зорового орієнтування.

8.6. Д о р о ж н є    о б л а д н а н н я   застосовується як

допоміжний  засіб  забезпечення  регулювання  дорожнього  руху  на

небезпечних ділянках доріг, де інших засобів недостатньо. До нього

належать:

а) огородження  і  світлове  сигнальне  обладнання  в  місцях

будівництва, реконструкції та ремонту доріг;

б) попереджувальні  світлові круглі тумби,  що встановлюються

на розділювальних смугах або острівцях безпеки;

в) направляючі  стовпчики,  що  призначені  для  забезпечення

видимості зовнішнього краю узбіч і небезпечних перешкод  в  умовах

недостатньої видимості. Вони позначаються вертикальною розміткою і

додатково можуть  бути  обладнані  світлоповертачами:  праворуч  -

червоного кольору, ліворуч - білого;

г) опуклі  дзеркала   для   розширення   оглядовості   водіям

транспортних   засобів,   які   проїжджають   перехрестя  чи  інше

небезпечне місце з недостатньою оглядовістю;

д) дорожні огородження на мостах,  шляхопроводах,  естакадах,

насипах та інших небезпечних ділянках доріг;

е) пішохідні  огородження в небезпечних для переходу проїзної

частини місцях.

8.7. С в і т л  о  ф  о  р  и  (додаток N 3)  призначені  для

регулювання руху транспортних засобів і пішоходів,  мають світлові

сигнали зеленого,  жовтого,  червоного і біло-місячного  кольорів,

які  розташовані вертикально чи горизонтально.  Сигнали світлофора

можуть  бути  з  нанесеною   суцільною   чи   контурною   стрілкою

(стрілками), із силуетом пішоходів, X-подібні.

8.7.1. У  світлофорах  з  вертикальним розташуванням сигналів

сигнал  червоного  кольору  -  зверху,  зеленого  -  знизу,  а   з

горизонтальним: червоного - ліворуч, зеленого - праворуч.

8.7.2. Світлофори   з   вертикальним  розташуванням  сигналів

можуть мати одну або дві додаткові секції з  сигналами  у  вигляді

зеленої  стрілки  (стрілок),  що  розташовуються  на рівні сигналу

зеленого кольору.

8.7.3. Сигнали світлофора мають такі значення:

а) зелений дозволяє рух;

б) зелений  у  вигляді  стрілки  (стрілок)  на  чорному  фоні

дозволяє   рух  у  зазначеному  напрямку  (напрямках).  Таке  саме

значення  має  сигнал  у  вигляді  зеленої  стрілки  (стрілок)   у

додатковій секції світлофора.

Сигнал у  вигляді  стрілки,  що  дозволяє  поворот   ліворуч,

дозволяє й розворот, якщо він не заборонений.

Сигнал у  вигляді  зеленої  стрілки  (стрілок)  у  додатковій

(додаткових)   секції,   увімкнений   разом  із  зеленим  сигналом

світлофора,  інформує  водія  про  те,  що  він  має  перевагу   у

зазначеному  стрілкою  (стрілками) напрямку (напрямках) руху перед

транспортними засобами, що рухаються з інших напрямків;

в) зелений миготливий дозволяє рух,  але інформує про те,  що

незабаром буде ввімкнено сигнал, який забороняє рух.

Для інформування водіїв про час (у секундах), що залишився до

кінця горіння сигналу  зеленого  кольору,  можуть  застосовуватися

цифрові табло;

г) чорна контурна стрілка  (стрілки),  нанесена  на  основний

зелений  сигнал,  інформує  водіїв про наявність додаткової секції

світлофора і вказує  інші  дозволені  напрямки  руху,  ніж  сигнал

додаткової секції;

д) жовтий забороняє  рух  і  попереджає  про  наступну  зміну

сигналів;

е) жовтий  миготливий  сигнал  або  два  жовті  сигнали,  які

миготять,  дозволяють  рух і інформують про наявність небезпечного

нерегульованого перехрестя або пішохідного переходу;

є) червоний   сигнал,  у  тому  числі  миготливий,  або  два

червоних сигнали, які миготять, забороняють рух.

Сигнал у  вигляді  зеленої  стрілки  (стрілок)  у  додатковій

(додаткових)  секції  разом  з  жовтим   або   червоним   сигналом

світлофора інформує водія про те,  що рух дозволяється у вказаному

напрямку за умови безперешкодного пропуску  транспортних  засобів,

які рухаються з інших напрямків;

ж) поєднання червоного і жовтого  сигналів  забороняє  рух  і

інформує про наступне вмикання зеленого сигналу;

з) чорні контурні стрілки на червоному і жовтому сигналах  не

змінюють   значення  цих  сигналів  та  інформують  про  дозволені

напрямки руху при зеленому сигналі;

и) вимкнений   сигнал   додаткової  секції  забороняє  рух  у

напрямку, вказаному її стрілкою (стрілками).

8.7.4. Для регулювання руху транспортних  засобів  по  смугах

проїзної  частини,  напрямок  руху  на  яких  може  змінюватися на

протилежний,  застосовуються  реверсивні  світлофори  з   червоним

X-подібним   сигналом   і  зеленим  сигналом  у  вигляді  стрілки,

спрямованої вниз.  Ці сигнали забороняють або  дозволяють  рух  по

смузі, над якою вони розташовані.

Основні сигнали реверсивного світлофора можуть бути доповнені

жовтим  сигналом  у  вигляді стрілки,  нахиленої по діагоналі вниз

праворуч або ліворуч,  увімкнення якого забороняє рух  і  інформує

про   зміну   сигналу   реверсивного   світлофора  і  необхідність

перестроювання на смугу, на яку вказує стрілка.

При вимкнених    сигналах    реверсивного    світлофора,   що

розташований  над  смугою,  позначеною  з  обох  боків   дорожньою

розміткою 1.9, в'їзд на цю смугу заборонено.

8.7.5. Для  регулювання  руху трамваїв можуть застосовуватися

світлофори   з   чотирма   сигналами    біло-місячного    кольору,

розташованими у вигляді літери "Т".

Рух дозволяється лише  у  разі  вмикання  одночасно  нижнього

сигналу  і  одного або кількох верхніх,  з яких лівий дозволяє рух

ліворуч,  середній - прямо, правий - праворуч. Якщо ввімкнено лише

три верхні сигнали - рух заборонено.

8.7.6. Для   регулювання   руху   на   залізничних  переїздах

використовуються світлофори з двома червоними сигналами або  одним

біло-місячним і двома червоними, які мають такі значення:

а) миготливі червоні  сигнали  забороняють  рух  транспортних

засобів через переїзд;

б) миготливий біло-місячний сигнал показує,  що  сигналізація

справна і не забороняє руху транспортних засобів;

в) біло-місячний і червоні сигнали вимкнені - сигналізація не

працює  або несправна.  Дозволяється рух транспортних засобів лише

після того,  як водій впевниться у відсутності поїзда (локомотива,

дрезини).

На залізничних переїздах  одночасно  із  заборонним  сигналом

світлофора  може  бути  ввімкнено звуковий сигнал,  який додатково

інформує  учасників  дорожнього  руху  про  заборону  руху   через

переїзд.

8.7.7. Якщо сигнал світлофора має вигляд силуету пішохода, то

його дія поширюється лише на пішоходів,  при цьому зелений  сигнал

дозволяє рух, червоний - забороняє.

Для сліпих пішоходів може бути ввімкнено звуковий сигнал.

8.8. С и г н а л и    р е г у л ю в а л ь н и к а.  Сигналами

регулювальника є положення його корпуса,  а також жести руками,  в

тому  числі  з жезлом або диском з червоним світлоповертачем,  які

мають такі значення:

а) руки  витягнуті в сторони,  опущені або права рука зігнута

перед грудьми:

з лівого  і  правого  боків  -  дозволено  рух трамваю прямо,

нерейковим транспортним засобам  -  прямо  і  праворуч,  пішоходам

дозволено переходити проїзну частину;

з боку грудей і спини  -  рух  усіх  транспортних  засобів  і

пішоходів заборонено;

б) права рука витягнута вперед:

з лівого  боку  -  дозволено рух трамваю ліворуч,  нерейковим

транспортним засобам - у всіх напрямках;

з боку  грудей - усім транспортним засобам дозволено рух лише

праворуч;

з правого  боку  та  спини  -  рух  усіх транспортних засобів

заборонено;  пішоходам дозволено  переходити  проїзну  частину  за

спиною регулювальника;

в) рука піднята вгору:

рух усіх  транспортних  засобів і пішоходів заборонено в усіх

напрямках;

г) рука вказує  на транспортний засіб:

водій повинен зупинити транспортний засіб  в  місці,  на  яке

вкаже регулювальник, із дотриманням правил зупинки.

Примітка. Регулювальник   може   подавати  й  інші  сигнали,

зрозумілі  водіям  і  пішоходам.  Сигнал,  поданий

свистком,  служить для привертання уваги учасників

руху. Вимога про зупинку транспортного засобу може

бути   подана   також   з  допомогою  гучномовного

пристрою.

8.9.  У  разі  подання  світлофором  (крім  реверсивного) або

регулювальником   сигналу,   що   забороняє   рух,  водії  повинні

зупинитися  перед  дорожньою розміткою 1.12 (стоп-лінія), дорожнім

знаком   5.62   "Місце   зупинки",  якщо  вони  відсутні  -  перед

світлофором,    а    на   нерегульованих   перехрестях   -   перед

перехрещуваною проїзною частиною, не створюючи перешкод пішоходам,

або перед пішохідним переходом, перед залізничним переїздом.

8.10.  Водіям,  які  у  разі  вмикання  жовтого  сигналу  або

підняття   регулювальником   руки   вгору   не   можуть   зупинити

транспортний  засіб  згідно  з  вимогами  цих  Правил,  як виняток

дозволяється   закінчити  проїзд  за  умови  забезпечення  безпеки

дорожнього  руху.  Пішоходи,  які  під час подання такого сигналу,

перебували на проїзній частині, повинні закінчити її перехід.

8.11. Забороняється    самовільно   встановлювати,   знімати,

пошкоджувати  чи  закривати   дорожні   знаки,   технічні   засоби

організації  дорожнього  руху,  розташовувати  плакати,  афіші  та

встановлювати пристрої, які можуть бути сприйняті як знаки та інші

пристрої  регулювання  дорожнього  руху  або  можуть  погіршити їх

видимість чи ефективність,  осліпити  учасників  дорожнього  руху,

відволікти  їхню  увагу і поставити під загрозу безпеку дорожнього

руху.

9. ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ СИГНАЛИ

9.1. Попереджувальними сигналами є:

а) сигнали,  що подаються світловими покажчиками повороту або

рукою;

б) звукові   сигнали;

в) перемикання  світла  фар;

г) увімкнення ближнього світла фар у світлу пору доби;

д) увімкнення аварійної сигналізації.

9.2. Водій повинен подавати  сигнали  світловими  покажчиками

повороту відповідного напрямку:

а) перед початком руху і зупинкою;

б) перед перестроюванням, поворотом або розворотом.

9.3. У разі відсутності або несправності світлових покажчиків

повороту сигнали початку руху від правого краю  проїзної  частини,

зупинки зліва,  повороту ліворуч,  розвороту або перестроювання на

смугу ліворуч подаються лівою рукою,  витягнутою вбік,  або правою

рукою, витягнутою вбік і зігнутою у лікті під прямим кутом вгору.

Сигнали початку   руху  від  лівого  краю  проїзної  частини,

зупинки справа,  повороту праворуч,  перестроювання на смугу  руху

праворуч подаються правою рукою, витягнутою вбік, або лівою рукою,

витягнутою вбік і зігнутою у лікті під прямим кутом вгору.

Сигнал гальмування подається лівою або правою рукою, піднятою

вгору.

9.4. Подавати сигнал покажчиками  повороту  або  рукою  треба

завчасно до початку маневру (з урахуванням швидкості руху), але не

менш як за 50 - 100 м у населених пунктах і за 150 -  200  м  поза

ними, і припиняти негайно після його закінчення (подавання сигналу

рукою  можна  закінчити  безпосередньо  перед  початком  виконання

маневру).  Сигнал  забороняється подавати,  якщо він може ввести в

оману інших учасників руху.

Подавання попереджувального сигналу не дає водієві переваги і

не звільняє його від вжиття запобіжних заходів.

9.5. Подавати   звукові   сигнали   у    населених    пунктах

забороняється,  крім випадків,  коли без цього неможливо запобігти

дорожньо-транспортній пригоді.

9.6. Для привертання уваги водія транспортного  засобу,  який

обганяється,  можна  застосовувати перемикання світла фар,  а поза

населеними пунктами - і звуковий сигнал.

9.7. Забороняється  користуватися  дальнім  світлом  фар   як

попереджувальним  сигналом  в  умовах,  коли  це може призвести до

засліплення інших водіїв,  у тому числі  через  дзеркало  заднього

виду.

9.8 Для  позначення  транспортних  засобів,  що  рухаються  у

світлу пору доби,  ближнє світло фар або протитуманні фари повинні

бути увімкнені:

а) у колоні;

б) на маршрутних транспортних засобах, що рухаються по смузі,

позначеній дорожнім  знаком  5.8,  назустріч   загальному   потоку

транспортних засобів;

в) на автобусах, що перевозять групи дітей;

г) на  транспортних  засобах,  що перевозять великогабаритні,

великовагові і небезпечні вантажі;

д) на механічному транспортному засобі, що буксирує;

е) на  всіх  транспортних  засобах  в   умовах   недостатньої

видимості та у тунелях.

( Пункт 9.8 в редакції  Постанови  КМ  N  697  [697-94-п]  від

10.10.94  )

9.9. Аварійна світлова сигналізація повинна бути ввімкнена:

а) у разі вимушеної зупинки;

б) у разі засліплення водія світлом фар;

в) на   транспортному   засобі,  що  рухається  з  технічними

несправностями, якщо такий рух не заборонено цими Правилами;

г) на    транспортному    засобі,   що   буксирується   (якщо

сигналізація  відсутня  або  зіпсована,  цей  транспортний   засіб

повинен   бути   позначений   знаком   аварійної   зупинки,   який

прикріплюється на ньому ззаду);

д)  на  транспортних  засобах, що перевозять групи дітей, під

час їх посадки та висадки;

е) для   інформування   водіїв   про   виникнення  заторів  в

дорожньому русі.

9.10. Разом з увімкненням  аварійної  світлової  сигналізації

слід  установити  знак  аварійної  зупинки або миготливий червоний

ліхтар на відстані, що забезпечує безпеку руху, але не ближче 20 м

до транспортного засобу в населених пунктах і 40 м - поза ними,  у

разі:

а) дорожньо-транспортної пригоди;

б) вимушеної зупинки  в  місцях,  де  з  урахуванням  наявної

видимості  транспортний  засіб  не  може  бути своєчасно помічений

іншими водіями.

9.11. Якщо  транспортний   засіб   не   обладнано   аварійною

світловою сигналізацією або вона несправна,  треба установити знак

аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар.

10. ПОЧАТОК РУХУ ТА ЗМІНА ЙОГО НАПРЯМКУ

10.1. Перед  початком  руху,  перестроюванням та іншою зміною

напрямку руху водій повинен переконатися,  що це буде безпечним  і

не створить перешкод іншим учасникам руху.

10.2. Виїжджаючи   на   дорогу   із  дворів,  місць  стоянки,

автозаправних станцій та інших прилеглих територій,  водій повинен

дати дорогу транспортним засобам і пішоходам, що рухаються по ній,

а з'їжджаючи з дороги - пішоходам і велосипедистам,  напрямок руху

яких він перетинає.

10.3. У   разі   перестроювання  водій  повинен  дати  дорогу

транспортним засобам,  що рухаються у попутному  напрямку  по  тій

смузі, на яку він має намір перестроїтися.

За одночасного  перестроювання   транспортних   засобів,   що

рухаються   в   одному   напрямку,   водій   повинен  дати  дорогу

транспортному засобу, що знаходиться праворуч.

10.4. Перед поворотом праворуч,  ліворуч або розворотом водій

повинен  завчасно  зайняти відповідне крайнє положення на проїзній

частині,  призначеній для руху в цьому  напрямку,  крім  випадків,

коли   здійснюється  поворот  у  разі  в'їзду  на  перехрестя,  де

організовано круговий рух.

Водій, що   виконує   поворот   ліворуч   або  розворот  поза

перехрестям, повинен дати дорогу попутним, зустрічним транспортним

засобам і тим, які виконують обгін.

10.5. Поворот  необхідно  виконувати  так,  щоб  при виїзді з

перехрестя транспортний засіб не  опинився  на  смузі  зустрічного

руху,  а  у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого

краю проїзної частини.

10.6. Якщо транспортний засіб через свої  габарити  або  інші

причини   не   може  виконати  поворот  чи  розворот  з  крайнього

положення,  дозволяється відступити від вимог пункту 10.4, якщо це

не  суперечить  вимогам дорожніх знаків,  дорожньої розмітки та не

створить перешкод  іншим  учасникам  руху.  У  разі  потреби,  для

забезпечення  безпеки руху,  слід звернутися за допомогою до інших

осіб.

10.7. Розворот забороняється:

а) на залізничних переїздах;

б) на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;

в) у тунелях;

г) за видимості дороги менше 100 м в кожному напрямку;

д)  на  пішохідних  переходах  і  ближче  10 м від них з обох

боків;

е) на  дорогах  для  автомобілів,  позначених знаком 5.3,  за

винятком перехресть і місць, призначених для цього.

10.8. Якщо  є  смуга  гальмування,  водій,  який  має   намір

повернути  на  іншу дорогу,  повинен своєчасно перестроїтися на цю

смугу і знижувати швидкість тільки на ній.

Якщо в місці в'їзду на дорогу є смуга розгону,  водій повинен

рухатися по ній і вливатися в  транспортний  потік,  даючи  дорогу

транспортним засобам, що рухаються по цій дорозі.

10.9. Під час руху транспортного засобу заднім ходом водій не

повинен створювати перешкод іншим учасникам руху. Для забезпечення

безпеки руху він у разі потреби повинен звернутися за допомогою до

інших осіб.

10.10. Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на

перехрестях,  мостах,  шляхопроводах,  естакадах,  у  тунелях,  на

в'їздах і виїздах з них,  а також на ділянках  доріг  з  обмеженою

оглядовістю чи недостатньою видимістю.

10.11. У  разі  коли  траєкторії  руху  транспортних  засобів

перетинаються,  а черговість проїзду не обумовлена цими Правилами,

дати   дорогу   повинен   водій,   до   якого  транспортний  засіб

наближається з правого боку.

11. РОЗТАШУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ДОРОЗІ

11.1. Кількість  смуг на проїзній частині для руху нерейкових

транспортних  засобів   визначається   дорожньою   розміткою   або

дорожніми  знаками  5.16,  5.17.1,  5.17.2,  а за їх відсутності -

самими водіями з урахуванням ширини проїзної частини  відповідного

напрямку   руху,   габаритів   транспортних  засобів  і  безпечних

інтервалів між ними.

11.2. Водії нерейкових транспортних засобів повинні вести  їх

якнайближче до правого краю проїзної частини.

11.3.  На  дорогах  із двостороннім рухом, які мають по одній

смузі в кожному напрямку, за відсутності суцільної лінії дорожньої

розмітки чи відповідних дорожніх знаків виїзд на смугу зустрічного

руху дозволяється лише для обгону та об'їзду перешкоди або зупинки

біля лівого краю проїзної частини у дозволених випадках, при цьому

водії зустрічного напрямку мають перевагу.

11.4. На дорогах з двостороннім рухом,  які мають  щонайменше

дві  смуги для руху в одному напрямку,  забороняється виїжджати на

той бік дороги, що призначений для зустрічного руху.

11.5.  На  дорогах, які мають щонайменше дві смуги для руху в

одному  напрямку  виїзд  на  крайню  ліву смугу для руху в цьому ж

напрямку  дозволяється,  якщо  інші  зайняті, а також для повороту

ліворуч, обгону, розвороту або для зупинки на лівому боці дороги з

одностороннім рухом у населених пунктах.

11.6.  На  дорогах, які мають щонайменше три смуги для руху в

одному  напрямку,  вантажним автомобілям з дозволеною максимальною

масою  понад  3,5  т,  тракторам,  самохідним машинам і механізмам

дозволяється  виїжджати  на  крайню  ліву  смугу лише для повороту

ліворуч,  розвороту  та  зупинки  зліва на дорогах з одностороннім

рухом у населених пунктах для завантаження чи розвантаження.

11.7. Транспортні  засоби,  швидкість  руху  яких  не повинна

перевищувати 40 км/год або  які  з  технічних  причин   не  можуть

розвивати таку швидкість,  повинні рухатися якнайближче до правого

краю проїзної частини,  крім  випадків,  коли  виконується  обгін,

об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом.

11.8.   Дозволяється   рух  по  трамвайних  коліях  попутного

напрямку,  розташованих ліворуч в одному рівні з проїзною частиною

нерейкових  транспортних  засобів,  у  разі  обгону  та об'їзду за

умови,  якщо ширина смуги для руху нерейкових транспортних засобів

менша,  ніж ширина транспортного засобу з вантажем чи без нього, а

під  час  проїзду перехресть - якщо кількість смуг і напрямок руху

по  них  не  визначено  дорожнім знаком 5.16. При цьому не повинно

створюватися перешкод для руху трамваю.

11.9.  Забороняється виїжджати на трамвайну колію зустрічного

напрямку.

11.10. На  дорогах,  проїзна  частина  яких поділена на смуги

руху лініями дорожньої розмітки,  забороняється рухатися, займаючи

одночасно  дві  смуги.  Наїжджати  на  переривчасті лінії розмітки

дозволяється лише під час перестроювання.

11.11. При інтенсивному  русі  змінювати  смугу  дозволяється

лише для повороту, розвороту або зупинки.

11.12. Водій,  який здійснює поворот на дорогу,  що має смугу

для реверсивного руху,  може перестроюватися на неї  тільки  після

проїзду реверсивного світлофора з сигналом, що дозволяє рух.

11.13. По  тротуарах  і пішохідних доріжках забороняється рух

механічних  транспортних  засобів,  крім   випадків,   коли   вони

виконують    роботи   або   обслуговують   торговельні   та   інші

підприємства,  розташовані безпосередньо біля  цих  тротуарів  або

доріжок, за відсутності інших під'їздів і за умови виконання вимог

пунктів 26.1 - 26.3 цих Правил.

11.14. Рух  по  проїзній  частині  на  велосипедах,  мопедах,

гужових  возах  (санях)  і  вершникам  дозволяється лише по правій

крайній  смузі  якомога  правіше,  за  винятком   випадків,   коли

виконується  об'їзд,  поворот  ліворуч  чи  розворот  на дорогах з

однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної  колії.

Дозволяється   рух  по  узбіччю,  якщо  це  не  створить  перешкод

пішоходам.

12. ШВИДКІСТЬ РУХУ

12.1. Під час вибору в установлених межах безпечної швидкості

руху  водій  повинен  ураховувати  дорожню  обстановку,  а   також

особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного засобу,

щоб мати змогу постійно контролювати його рух.

12.2. У темну пору доби та в  умовах  недостатньої  видимості

швидкість  руху  повинна бути такою,  щоб водій мав змогу зупинити

транспортний засіб у межах видимості дороги.

12.3. У разі виникнення перешкоди або небезпеки для руху, яку

водій  об'єктивно  спроможний  виявити,  він повинен негайно вжити

заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу

або безпечного для інших учасників руху об'їзду перешкоди.

12.4.  У  населених пунктах, позначених дорожнім знаком 5.45,

рух  транспортних  засобів  дозволяється  із  швидкістю  не більше

60 км/год.

12.5. У житлових і пішохідних зонах швидкість руху не повинна

перевищувати 20 км/год.

12.6. Поза  населеними   пунктами   на   всіх   дорогах   рух

дозволяється зі швидкістю:

а) автобусам,    за    винятком    мікроавтобусів,   легковим

автомобілям з причепом і мотоциклам - не більше 80 км/год;

б) транспортним засобам,  якими керують водії зі стажем до  2

років, - не більше 70 км/год;

в) вантажним автомобілям,  що перевозять людей у кузові, - не

більше 60 км/год;

г) іншим транспортним засобам: на автомагістралях - не більше

130 км/год,  на дорогах для автомобілів - не більше 110 км/год, на

інших дорогах - не більше 90 км/год.

12.7. Під час буксирування механічних транспортних засобів  і

причепів  вантажними  автомобілями та тракторами у межах населених

пунктів і поза ними швидкість не повинна перевищувати 50 км/год.

12.8. На ділянках доріг у населених пунктах, де дорожні умови

гарантують безпеку руху при більш високих швидкостях,  за рішенням

власників доріг або органів,  яким передано право на їх утримання,

погодженим  з  Державтоінспекцією,  дозволена  швидкість руху може

бути збільшена із встановленням дорожніх знаків  3.29,  3.31,  але

дія  цих знаків не поширюється на транспортні засоби,  зазначені в

пунктах 12.6 ("а","б", "в"), 12.7 цих Правил.

12.9. Водієві забороняється:

а) перевищувати  максимальну  швидкість,  визначену технічною

характеристикою даного транспортного засобу;

б) перевищувати максимальну швидкість,  зазначену  у  пунктах

12.4  -  12.7  або  на  розпізнавальному  знаку,  встановленому на

транспортному засобі відповідно до пункту 30.3"и" цих Правил;

в) перешкоджати іншим  транспортним  засобам,  рухаючись  без

потреби з дуже малою швидкістю;

г) різко гальмувати (крім випадків,  коли без цього неможливо

запобігти дорожньо-транспортній пригоді).

13. ДИСТАНЦІЯ, ІНТЕРВАЛ, ЗУСТРІЧНИЙ РОЗ'ЇЗД

13.1. Водій залежно від швидкості руху, дорожньої обстановки,

особливостей  вантажу,  що  перевозиться,  і  стану  транспортного

засобу повинен дотримувати безпечної дистанції.

13.2. На  дорогах поза населеними пунктами водії транспортних

засобів,  швидкість  яких  не   перевищує   40   км/год,   повинні

дотримувати   такої   дистанції,   щоб   транспортні  засоби,  які

здійснюють обгін,  мали змогу без перешкод повернутися  на  раніше

займану смугу руху.

Ця вимога не діє, якщо водій тихохідного транспортного засобу

готується до виконання обгону і подає попереджувальні сигнали.

13.3. Під  час  обгону,  випередження,  об'їзду  перешкоди та

зустрічного роз'їзду необхідно вибирати безпечний інтервал, щоб не

створювати небезпеки для дорожнього руху.

13.4.  Якщо  зустрічний  роз'їзд  утруднений, водій, на смузі

руху  якого є перешкода чи габарити транспортного засобу, яким він

керує, заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу. На спусках

за  наявності  перешкоди  дати  дорогу повинен водій транспортного

засобу, що рухається на спуск.

14. ОБГІН

14.1. Здійснювати   обгін   нерейкових  транспортних  засобів

дозволяється лише ліворуч (крім випадку,  коли водій транспортного

засобу,  що рухається попереду, подав сигнал про поворот ліворуч і

розпочав виконання цього маневру).

14.2. Перед початком обгону водій повинен переконатися  в

тому, що:

а) жоден з водіїв транспортних засобів,  які рухаються за ним

і яким може бути створено перешкоду, не розпочав обгону;

б) водій транспортного засобу, який рухається попереду по тій

самій смузі,  не подав сигналу про намір повороту (перестроювання)

ліворуч;

в) смуга,  на яку він буде виїжджати, вільна від транспортних

засобів на достатній для обгону відстані;

г) після  обгону зможе,  не створюючи перешкоди транспортному

засобу, якого він обганяє, повернутися на займану смугу.

14.3. Водієві   транспортного   засобу,   якого    обганяють,

забороняється перешкоджати обгону шляхом підвищення швидкості руху

або іншими діями.

14.4. Якщо на дорозі  за  межами  населеного  пункту  дорожня

обстановка    не    дозволяє   зробити   обгін   тихохідного   або

великогабаритного  транспортного  засобу,   його   водій   повинен

рухатися якомога правіше, а у разі потреби - зупинитися на узбіччі

і пропустити транспортні засоби, що рухаються за ним.

14.5. На дорогах,  що мають принаймні дві  смуги,  призначені

для  руху  в  одному  напрямку,  водій транспортного засобу,  який

виконує обгін,  може залишитися на лівій смузі  руху,  якщо  після

повернення  на  раніше  займану  смугу  він мав би знову розпочати

обгін і якщо  він  не  перешкоджатиме  транспортним  засобам,  які

рухаються за ним з більш високою швидкістю.

14.6. Обгін заборонено:

а) на перехресті,  крім випадків, коли обганяються двоколісні

транспортні  засоби  без  бокового  причепа або дозволяється обгін

транспортних засобів з правого боку;

б) на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м перед ними;

в) на пішохідних переходах;

г) з  виїздом  на смугу зустрічного руху у кінці підйому,  на

мостах,  крутих поворотах та  інших  ділянках  доріг  з  обмеженою

оглядовістю чи недостатньою видимістю;

д) транспортного засобу, який здійснює обгін або об'їзд;

е) у тунелях.

15. ЗУПИНКА І СТОЯНКА

15.1. Зупинка  і  стоянка транспортних засобів дозволяються в

спеціально відведених місцях.

15.2. Поза спеціально відведеними місцями зупинка  і  стоянка

дозволяються на правому узбіччі,  а коли воно відсутнє або зупинка

там неможлива - біля краю проїзної частини (якомога  правіше,  щоб

не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху).

15.3. У  населених  пунктах  зупинка  і  стоянка транспортних

засобів дозволяються на лівому боці дороги,  що має по одній смузі

для  руху в кожному напрямку (без трамвайних колій посередині),  і

не розділена розміткою 1.1,  а  також  на  лівому  боці  дороги  з

одностороннім рухом.

15.4. Транспортні засоби,  за винятком велосипедів, мопедів і

мотоциклів  без  бокового  причепа,  не  дозволяється  ставити  на

проїзній частині в два ряди.

15.5. Ставити  транспортні  засоби під кутом до краю проїзної

частини дозволяється в місцях,  де це не  буде  перешкоджати  руху

інших транспортних засобів.

Біля  тротуарів  або  інших місць із пішохідним рухом ставити

транспортні засоби під кутом дозволяється лише передньою частиною.

15.6. Стоянка  транспортних  засобів  у  місцях,   позначених

дорожнім знаком 5.38, встановленим з табличкою 7.6.1, дозволяється

на проїзній частині вздовж тротуару,  а встановленим  з  однією  з

табличок 7.6.2 - 7.6.5 - тільки так, як показано на табличці.

15.7. На  спусках  і  підйомах,  де  спосіб  поставлення   не

регламентується  засобами  регулювання  руху,  транспортні  засоби

необхідно ставити під кутом до краю проїзної частини так,  щоб  не

створювати  перешкод  іншим  учасникам дорожнього руху і виключити

можливість для самовільного руху цих засобів.

15.8. Зупинка і стоянка забороняються:

а) на залізничних переїздах і трамвайних коліях;

б) на естакадах,  мостах, шляхопроводах і під ними, а також у

тунелях;

в) на пішохідних переходах і ближче  10  м  від  них  з  обох

боків, крім випадків надання переваги в русі;

г)  ближче  10  м  від  виїздів  з прилеглих територій і краю

перехрещуваної   проїзної   частини,  за  винятком  зупинки  проти

бокового  проїзду  на  Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія

розмітки або розділювальна смуга;

д) у місцях,  де відстань між  суцільною  лінією  розмітки  і

транспортним засобом, що зупинився, менше 3 м;

е) ближче  30  м  від  посадочних  майданчиків  для   зупинки

маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає - ближче 30 м від

покажчика такої зупинки;

є) ближче 10 м від позначеного місця виконання дорожніх робіт

і в зоні їх виконання,  де це  створить  перешкоди  технологічному

транспорту, що працює;

ж) у місцях, де може бути утруднено зустрічний роз'їзд;

з) у місцях,  де транспортний засіб закриває від інших водіїв

сигнали світлофора або дорожні знаки.

15.9. Стоянка забороняється:

а) на   тротуарах   (крім   місць,   позначених  відповідними

дорожніми знаками, встановленими з табличками);

б) у   межах   дії   дорожніх   знаків,   якими  позначається

залізничний переїзд;

в)  поза  населеними  пунктами в зоні небезпечних поворотів і

випуклих  переломів  поздовжнього  профілю  дороги  з її видимістю

менше 100 м в кожному напрямку руху;

г) у  місцях,  де  транспортний  засіб,  що  стоїть,  зробить

неможливим  рух  (в'їзд  або виїзд) інших транспортних засобів або

створить перешкоду для руху пішоходів;

15.10. У темну пору доби і в  умовах  недостатньої  видимості

стоянка  поза населеними пунктами дозволяється лише на майданчиках

для стоянки або за межами дороги.

15.11. Водій  не  повинен  залишати  транспортний  засіб,  не

вживши  всіх  заходів,  щоб  не  допустити його самовільного руху,

проникнення до нього і використання без дозволу.

15.12. Забороняється відчиняти  двері  транспортного  засобу,

залишати їх відчиненими і виходити з транспортного засобу, якщо це

загрожує безпеці і створює перешкоди  іншим  учасникам  дорожнього

руху.

15.13. У  разі  вимушеної  зупинки  в   місці,   де   зупинку

заборонено,   водій  повинен  вжити  всіх  заходів,  щоб  прибрати

транспортний засіб з цього місця,  а за неможливості це зробити  -

діяти згідно з вимогами пунктів 9.9 - 9.11 цих Правил.

16. ПРОЇЗД ПЕРЕХРЕСТЬ

16.1. Перехрестя,   де   черговість   проїзду    визначається

сигналами світлофора чи регулювальника, вважається регульованим.

У разі  вимкнення  світлофора  або  його  роботи   в   режимі

миготіння  сигналу  жовтого  кольору чи відсутності регулювальника

перехрестя вважається нерегульованим.

16.2. На регульованих  і  нерегульованих  перехрестях  водій,

повертаючи  праворуч  або ліворуч,  повинен дати дорогу пішоходам,

які переходять проїзну частину,  на  яку  він  повертає,  а  також

велосипедистам, які рухаються прямо.

16.3. Забороняється  виїжджати на будь-яке перехрестя (у тому

числі при сигналі світлофора,  що дозволяє  рух),  якщо  утворився

затор,  який  змусить водія зупинитися,  що створить перешкоду для

руху інших транспортних засобів і пішоходів.

Р е г у л ь о в а н і   п е р е х р е с т я

16.4. При  сигналі  регулювальника  або  ввімкненні   сигналу

світлофора,  що  дозволяє  рух,  водій  зобов'язаний  дати  дорогу

транспортним засобам,  що завершують рух через перехрестя, а також

пішоходам, які закінчують перехід.

16.5. Повертаючи   ліворуч  або  розвертаючись  при  зеленому

сигналі  основного  світлофора,  водій  нерейкового  транспортного

засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що рухаються

у зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч.

Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв.

16.6.  Якщо  сигнали світлофора або регулювальника дозволяють

одночасно  рух  трамвая  і  нерейкових  транспортних  засобів,  то

трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху.

16.7. Водій,  який виїхав на перехрестя  згідно  із  сигналом

світлофора, що дозволяє рух, повинен виїхати у наміченому напрямку

незалежно  від  сигналів  світлофора  на  виїзді.  Проте  якщо  на

перехрестях  перед  світлофорами  на  шляху  руху  водія є дорожня

розмітка 1.12 (стоп-лінія) або дорожній  знак  5.62,  він  повинен

керуватися сигналами кожного світлофора.

16.8. Під   час   руху   в  напрямку  стрілки,  ввімкнутої  в

додатковій  секції  одночасно  з  жовтим  або  червоним   сигналом

світлофора,  водій  повинен  дати дорогу транспортним засобам,  що

рухаються з інших напрямків.

16.9. На  перехресті,  де  рух  регулюється   світлофором   з

додатковою  секцією,  водій,  який  перебуває  на  смузі,  з  якої

робиться поворот,  повинен продовжувати рух у напрямку,  що вказує

стрілка,  ввімкнута  у  додатковій  секції,  якщо  його зупинка на

заборонний  сигнал  світлофора  створить  перешкоди   транспортним

засобам, що рухаються за ним по тій само смузі.

Н е р е г у л ь о в а н і    п е р е х р е с т я

16.10. На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного

засобу,  що рухається по другорядній дорозі,  повинен дати  дорогу

транспортним  засобам,  які  наближаються  до  даного перехрещення

проїзних частин по головній  дорозі,  незалежно  від  напрямку  їх

подальшого руху.

16.11. На  перехресті  рівнозначних  доріг  водій нерейкового

транспортного  засобу  зобов'язаний   дати   дорогу   транспортним

засобам, що наближаються праворуч.

Цим правилом повинні керуватися і водії трамваїв.

На такому  перехресті  трамвай має перевагу перед нерейковими

транспортними засобами.

16.12. Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового

транспортного   засобу   зобов'язаний   дати  дорогу  транспортним

засобам,  що  рухаються  по  рівнозначній  дорозі  у   зустрічному

напрямку прямо чи праворуч.

Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв.

16.13.  Якщо  головна  дорога  на перехресті змінює напрямок,

водії   транспортних   засобів,  які  рухаються  по  ній,  повинні

керуватися правилами проїзду перехресть рівнозначних доріг.

Цим  правилом  слід  керуватися  і  водіям,  які рухаються по

другорядних дорогах.

16.14. Якщо  неможливо визначити наявність покриття на дорозі

(темна пора доби,  грязь, сніг тощо), а знаки пріоритету відсутні,

водій повинен вважати, що перебуває на другорядній дорозі.

17. ПЕРЕВАГИ МАРШРУТНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

17.1. На  дорозі  зі  смугою  для   маршрутних   транспортних

засобів,  позначеній  дорожнім знаком 5.8 або 5.11 і відокремленій

суцільною лінією дорожньої розмітки,  забороняється рух і  зупинка

інших  транспортних  засобів на цій смузі (крім місць,  спеціально

для цього передбачених з нанесеною відповідною розміткою).

17.2. На  смугу,  позначену  знаком  5.11  і розташовану біля

правого краю проїзної частини, якщо вона не відокремлена суцільною

лінією  дорожньої  розмітки,  дозволяється заїжджати тільки у разі

повороту праворуч або зупинки для посадки чи висадки пасажирів.

17.3. Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу

руху нерейкових транспортних засобів,  перевага надається  трамваю

(крім випадків виїзду трамвая з депо).

17.4. У  населених  пунктах,  наближаючись  до  автобуса  або

тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої

в заїзному "кармані", водії інших транспортних засобів зобов'язані

зменшити  швидкість,  а  в  разі  потреби  зупинитися,  щоб   дати

можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух.

17.5. Водії автобусів і тролейбусів,  які подали  сигнал  про

намір  розпочати  рух  від  зупинки,  повинні  вжити  заходів  для

запобігання дорожньо-транспортній пригоді.

18. ПРОЇЗД ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ І ЗУПИНОК

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

18.1. Водій  транспортного   засобу,   що   наближається   до

нерегульованого   пішохідного   переходу,   на  якому  перебувають

пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися,

щоб пропустити пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи

небезпека.

18.2. На регульованих пішохідних переходах і перехрестях  при

сигналі світлофора чи регулювальника, що дозволяє рух транспортним

засобам,  водій  повинен  пропустити  пішоходів,  які   закінчують

перехід проїзної частини відповідного напрямку руху.

18.3. Проїжджаючи  повз  пішоходів,  які не встигли закінчити

перехід  проїзної  частини  і  вимушено  перебувають  на  острівці

безпеки  або  лінії,  що  розділяє  транспортні потоки протилежних

напрямків, водії повинні вибирати безпечний інтервал.

18.4. Якщо перед пішохідним переходом зупинився  транспортний

засіб,  водії  інших транспортних засобів можуть продовжувати рух,

лише переконавшись, що перед транспортним засобом, який зупинився,

немає пішоходів.

18.5. У  будь-якому  місці  водій  повинен  пропустити сліпих

пішоходів,  які   подають   сигнал   тростиною   білого   кольору,

спрямованою вперед.

18.6. Забороняється в'їжджати на пішохідний перехід,  якщо за

ним утворився  затор,  який  змусить  водія  зупинитися  на  цьому

переході.

18.7. Водії  повинні зупинитися перед пішохідним переходом на

сигнал,  передбачений пунктом 8.8 "в" цих Правил, якщо така вимога

надійшла  від  членів  шкільного патруля,  загону юних інспекторів

руху,  відповідним чином екіпірованих,  або осіб, що супроводжують

групи дітей,  і дати дорогу дітям,  які переходять проїзну частину

дороги.

18.8. Водій транспортного засобу повинен зупинитися, щоб дати

дорогу  пішоходам,  які  йдуть  до  трамвая попутного напрямку, що

стоїть на позначеній зупинці посеред дороги, або від нього.

Продовжувати   рух  дозволяється  лише  тоді,  коли  пішоходи

залишать  проїзну частину, а по суміжній з трамвайною колією смузі

руху, крім того, коли у трамваї зачиняться двері.

18.9. Наближаючись до транспортного засобу з  розпізнавальним

знаком "Діти",  що зупинився з увімкненою аварійною сигналізацією,

водій повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб

уникнути наїзду на дітей.

19. КОРИСТУВАННЯ ЗОВНІШНІМИ СВІТЛОВИМИ ПРИЛАДАМИ

19.1. У темну пору доби та в  умовах  недостатньої  видимості

незалежно  від  ступеня  освітлення  дороги,  а також у тунелях на

транспортному  засобі,  що  рухається,  повинні   вмикатися   такі

світлові пристрої:

а) на всіх механічних транспортних засобах і мопедах  -  фари

ближнього (дальнього) світла;

б) на велосипедах і гужових возах (санях) - фари або ліхтарі;

в) на причепах - габаритні вогні.

19.2. Дальнє світло слід перемикати на ближнє не менш  як  за

250 м до зустрічного транспортного засобу, а також тоді, коли воно

може засліпити інших водіїв, зокрема тих, що рухаються в попутному

напрямку.

Світло необхідно перемикати  і  при  більшій  відстані,  якщо

водій  зустрічного  транспортного  засобу періодичним перемиканням

світла фар покаже потребу в цьому.

У разі  засліплення водій повинен увімкнути аварійну світлову

сигналізацію і,  не змінюючи смуги руху,  зменшити  швидкість  або

зупинитися.

19.3.  Під  час  вимушеної  зупинки і стоянки на неосвітлених

ділянках доріг у темну пору доби і в умовах недостатньої видимості

на   транспортному  засобі  мають  бути  увімкнені  габаритні  або

стоянкові  вогні  (в  умовах  недостатньої  видимості дозволяється

увімкнути   ближнє   світло   або   протитуманні   фари  та  задні

протитуманні ліхтарі).

Якщо  габаритні  вогні  несправні,  транспортний  засіб  слід

прибрати  за  межі  дороги,  а  якщо  це неможливо, його необхідно

позначити відповідно до вимог пунктів 9.10 і 9.11 цих Правил.

19.4. Протитуманні   фари   можна  використовувати  в  умовах

недостатньої видимості як окремо,  так і  з  ближнім  або  дальнім

світлом фар,  а в темну пору доби на неосвітлених ділянках доріг -

лише разом з ближнім або дальнім світлом фар.

19.5. Фарою-прожектором і фарою-шукачем можуть  користуватися

лише  водії  автомобілів  оперативних  і спеціальних служб під час

виконання службових завдань,  вживши  заходів  для  того,  щоб  не

осліплювати інших учасників дорожнього руху.

19.6. Забороняється  підключати задні протитуманні ліхтарі до

сигналів гальмування.

19.7. Знак автопоїзда,  встановлений згідно з вимогами пункту

30.3"а" цих Правил, повинен бути постійно увімкнений під час руху,

а в темну пору доби - і під час вимушеної зупинки на дорозі.

20. РУХ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕЇЗДИ

20.1. Водії транспортних засобів можуть перетинати залізничні

колії лише на залізничних переїздах.

20.2. Під'їжджаючи  до переїзду,  а також починаючи рух після

зупинки перед ним,  водій зобов'язаний переконатися в тому,  що не

наближається поїзд (локомотив,  дрезина),  і керуватися положенням

шлагбаума,  світловою та звуковою сигналізацією, дорожніми знаками

і дорожньою розміткою, а також вказівками і сигналами чергового по

переїзду.

20.3. Для  пропуску  поїзда,  що  наближається,  і  в   інших

випадках,  коли  рух  через залізничний переїзд заборонено,  водій

повинен зупинитися перед дорожньою розміткою  1.12  (стоп-лінією),

дорожнім  знаком  2.2,  світлофором чи шлагбаумом так,  щоб бачити

сигнали, а якщо їх немає - не ближче 10 м до найближчої рейки.

20.4. Якщо  перед  переїздом  немає  дорожньої  розмітки  або

дорожніх  знаків,  що  визначають   кількість   смуг   руху,   рух

транспортних засобів через переїзд дозволяється лише в один ряд.

20.5. Рух через переїзд забороняється, якщо:

а) черговий по переїзду подає сигнал заборони руху  -  стоїть

до  водія  грудьми  або  спиною  з  піднятим  над  головою  жезлом

(червоним ліхтарем чи  прапорцем)  або  з  витягнутими  в  сторони

руками;

б) шлагбаум опущений або почав опускатися;

в) увімкнено   заборонний  сигнал  світлофора  незалежно  від

положення шлагбаума, а також тоді, коли він відсутній;

г) за   переїздом   утворився   затор,   який  змусить  водія

зупинитися на переїзді;

д) до   переїзду   в   межах   видимості  наближається  поїзд

(локомотив, дрезина).

20.6. Рух  через  переїзд  сільськогосподарських,   дорожніх,

будівельних  та  інших  машин  і  механізмів дозволяється тільки в

транспортному стані.

20.7. Забороняється  самовільно   відкривати   шлагбаум   або

об'їжджати його, а також об'їжджати транспортні засоби, які стоять

перед переїздом, коли рух через нього заборонено.

20.8. У  разі  вимушеної  зупинки  транспортного  засобу   на

переїзді водій зобов'язаний негайно висадити людей і вжити заходів

для звільнення переїзду,  а  якщо  це  не  вдається  зробити,  він

повинен:

а) коли є можливість,  послати двох чоловік  уздовж  колій  в

обидва  боки від переїзду не менш як на 1000 м (якщо одного,  то в

бік ймовірної появи поїзда,  а на однорейкових переїздах -  в  бік

гіршої   видимості   залізничної   колії),  пояснивши  їм  правила

подавання сигналу зупинки машиністу поїзда (локомотива,  дрезини),

що наближається;

б) залишатися біля транспортного засобу  і,  подаючи  сигнали

загальної тривоги, вживати всіх заходів для звільнення переїзду;

в) у  разі появи поїзда бігти йому назустріч,  подаючи сигнал

зупинки.

Примітка.  Сигналом зупинки є круговий  рух  руки  (у  світлу

пору  -  із шматком яскравої тканини або будь-яким

добре помітним предметом,  у темну пору доби  і  в

умовах  недостатньої  видимості  -  з  факелом або

ліхтарем).  Сигналом загальної тривоги є  серії  з

одного  довгого і трьох коротких звукових сигналів

транспортного засобу.

20.9. Стадо  тварин  дозволяється  переганяти  через  переїзд

тільки  за  достатньої  кількості  погоничів,  але не менше трьох.

Переводити поодиноких тварин (не більше двох на  одного  погонича)

необхідно за повід.

21. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЛЮДЕЙ

21.1. Перевозити    пасажирів    у    транспортних    засобах

дозволяється в кількості,  передбаченій технічною характеристикою,

так,  щоб вони не заважали водієві керувати ними та не  обмежували

оглядовість.

21.2. Водіям  маршрутних  транспортних  засобів забороняється

під час перевезення  пасажирів  розмовляти  з  ними,  їсти,  пити,

палити, а також перевозити пасажирів і вантаж у кабіні.

21.3. Під  час  перевезення  в  автобусі  організованої групи

дітей повинно бути не менше  одного  дорослого  супровідника.  При

цьому спереду і ззаду обов'язково встановлюється згідно з вимогами

пункту 30.3"в" цих Правил розпізнавальний знак "Діти".

21.4. Перевезення  людей  (до  8  чоловік,  крім   водія)   у

вантажному  автомобілі,  що пристосований для цього,  дозволяється

водіям, які мають стаж керування транспортним засобом більше трьох

років  і  посвідчення  водія  транспорту  категорії "С",  а у разі

перевезення  понад  зазначену  кількість  (включаючи  пасажирів  у

кабіні) - категорій "С" і "D".

21.5. Вантажний    автомобіль,    що   використовується   для

перевезення людей, повинен бути обладнаний сидіннями, закріпленими

в кузові на відстані не менше 0,3 м від верхнього краю борту і 0,3

- 0,5 м від підлоги.  Сидіння,  що розташовані вздовж заднього або

бокового борту, повинні мати міцні спинки.

21.6. Кількість  людей,  які перевозяться у кузові вантажного

автомобіля,  не  повинна  перевищувати  кількості  обладнаних  для

сидіння місць.

21.7. Військовослужбовці    строкової   служби,   які   мають

посвідчення водія транспортного засобу категорії "С", допускаються

до   перевезення   людей   у   кузові  вантажного  автомобіля,  що

пристосований для цього, згідно з кількістю обладнаних місць після

проходження   спеціальної   підготовки  і  стажування  протягом  6

місяців.

21.8. Перед  поїздкою  водій  вантажного  автомобіля  повинен

проінструктувати   пасажирів   про   правила   посадки,   висадки,

розміщення і поведінки у кузові.

Починати рух можна лише переконавшись,  що створено умови для

безпечного перевезення пасажирів.

21.9. Проїзд у кузові вантажного автомобіля,  не  обладнаного

для перевезення людей, дозволяється лише особам, які супроводжують

вантаж або їдуть за ним, за умови, що вони забезпечені місцями для

сидіння,  розташованими згідно з вимогами пункту 21.6 цих Правил і

техніки безпеки. Кількість пасажирів у кузові та кабіні не повинна

перевищувати 8 чоловік.

21.10. Водію  забороняється починати рух до повного зачинення

дверей та відчиняти їх до зупинки транспортного засобу.

21.11. Забороняється перевозити:

а) людей  поза  кабіною  автомобіля  (крім  передбачених цими

Правилами  випадків  перевезення   людей   у   кузові   вантажного

автомобіля з бортовою платформою або в кузові-фургоні, призначених

для перевезення людей),  у кузові автомобіля-самоскида,  трактора,

інших  самохідних машин,  на вантажному причепі,  напівпричепі,  в

причепі-дачі, в кузові вантажного мотоцикла;

б) дітей,  зріст  яких менше 145 см,  або тих,  що не досягли

12-річного віку,  - на передньому сидінні легкового автомобіля (за

відсутності  спеціального  дитячого сидіння) і на задньому сидінні

мотоцикла;

в) дітей  до  16-річного  віку в кузові будь-якого вантажного

автомобіля;

22. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ

22.1. Маса вантажу,  що перевозиться, і розподіл навантаження

на  осі  не  повинні  перевищувати  величин,  визначених технічною

характеристикою даного транспортного засобу.

22.2. Водій  перед  початком  і  під  час  руху  зобов'язаний

перевірити  і  контролювати  надійність  розташування  і кріплення

вантажу,  щоб  запобігти  його  падінню,  волочінню,   травмуванню

супроводжуючих осіб чи створенню перешкод для руху.

22.3. Перевезення вантажу дозволяється за умови, що він:

а) не наражає на небезпеку учасників руху;

б) не  порушує  стійкості  транспортного засобу і не утруднює

керування ним;

в) не  обмежує  водієві  оглядовості;

г) не     закриває     зовнішніх     світлових      приладів,

світлоповертачів,  номерних  і розпізнавальних знаків,  а також не

перешкоджає сприйманню сигналів, що подаються рукою;

д) не створює шуму,  не піднімає пилу та не забруднює проїзну

частину і навколишнє середовище.

22.4. Вантаж,  що виступає за габарити  транспортного  засобу

спереду  або  ззаду більш як на 1 м,  а за шириною перевищує 0,4 м

від зовнішнього краю переднього або  заднього  габаритного  вогню,

повинен  бути  позначений  відповідно  до вимог пункту 30.3"з" цих

Правил.

22.5.  Перевезення небезпечних вантажів і незнешкодженої тари

з-під  них, рух транспортних засобів та їх составів, габарити яких

перевищують  за  шириною 2,5 м, висотою від поверхні дороги - 4 м,

довжиною  -  22  м  (для  маршрутних транспортних засобів - 25 м),

фактична  маса  більше  36 т, навантаження на вісь - 10 т або якщо

вантаж виступає за задній габарит транспортного засобу більш як на

2 м, здійснюється за спеціальними правилами.

23. БУКСИРУВАННЯ* І ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ СОСТАВІВ

23.1. Буксирування    повинно     виконуватися     механічним

транспортним  засобом  без причепа і з технічно справними зчіпними

пристроями як  у  буксируваного  транспортного  засобу,  так  і  у

транспортного засобу, що буксирує.

Примітка. Запускання двигуна із застосуванням жорсткого або

гнучкого  зчеплення повинно виконуватися згідно з

вимогами цього розділу.

23.2.  Буксирування   транспортних засобів здійснюється:

а) із застосуванням жорсткого або гнучкого зчеплення;

б) із  частковим  навантаженням  буксируваного  транспортного

засобу на платформу або на спеціальне опорне пристосування.

23.3. Жорстке  зчеплення  повинно  забезпечувати відстань між

транспортними засобами не більш як 4 м,  гнучке - в межах 4 - 6 м.

При   гнучкому   зчепленні   сполучна   ланка  через  кожний  метр

позначається сигнальними щитками або прапорцями згідно з  вимогами

пункту 30.5 цих Правил.

23.4. У   разі   буксирування   на   гнучкому   зчепленні   у

буксируваному транспортному засобі повинні діяти і бути  справними

робоча  гальмова  система  і  рульове  керування,  а  на жорсткому

зчепленні - рульове керування.

23.5. Буксирування  на  жорсткому  або   гнучкому   зчепленні

повинно  здійснюватися  лише за умови,  що за кермом буксируваного

транспортного  засобу  перебуває  водій   (крім   випадків,   коли

конструкція    жорсткого    зчеплення   забезпечує   буксируваному

транспортному  засобу  повторення  траєкторії  руху  транспортного

засобу, що буксирує, незалежно від поворотів).

23.6. Механічний  транспортний  засіб  з  несправним рульовим

керуванням,  або таким,  що не діє,  повинен буксируватися лише за

виконання вимоги пункту 23.2 "б" цих Правил.

23.7. Перед    початком    буксирування    водії   механічних

транспортних засобів повинні  узгодити  порядок  подачі  сигналів,

зокрема для зупинки транспортних засобів.

---------------------

* Буксирування - це транспортування механічного транспортного

засобу або причепа з несправною або відсутньою гальмовою  системою

за одним з дозволених способів.

23.8. Під  час  буксирування  на   жорсткому   або   гнучкому

зчепленні   забороняється  перевозити  пасажирів  у  буксируваному

транспортному  засобі  (крім  легкового  автомобіля)   та   кузові

вантажного  автомобіля,  що  буксирує,  а  у  разі буксирування за

способом часткового навантаження цього  засобу  на  платформу  або

спеціальне  опорне  пристосування  -  в  усіх транспортних засобах

(крім кабіни транспортного засобу, що буксирує).

23.9. Буксирування забороняється:

а) якщо  фактична  маса  буксируваного транспортного засобу з

несправною гальмовою системою (або за  її  відсутності)  перевищує

половину фактичної маси транспортного засобу, що буксирує;

б) під час ожеледиці;

в) якщо   загальна  довжина  зчеплених  транспортних  засобів

перевищує 22 м (маршрутних транспортних засобів - 30 м);

г) мотоциклами   без   бокового   причепа,   а   також  таких

мотоциклів;

д) більше   одного   механічного   транспортного  засобу  або

транспортним засобом з причепом.

Примітка.   Дозволяється буксирування   одного    механічного

транспортного засобу лише з одним причепом.

23.10.    Експлуатація   транспортних   составів   у   складі

автомобіля,  трактора  або  іншого  тягача і причепа, дозволяється

лише за умови обладнання їх єдиною робочою гальмовою системою.

24. НАВЧАЛЬНА ЇЗДА

24.1. Навчати  керування  транспортним  засобом  дозволяється

лише осіб, які не мають для цього медичних протипоказань.

24.2.    Особам,   котрі   навчаються   керування   легкового

автомобіля,  повинно  бути  не  менше  16  років, а мотоцикла - 14

років.   Вони  зобов'язані  завжди  мати  при  собі  документ,  що

засвідчує їхній вік.

24.3. Особа,  яка  навчається керування транспортного засобу,

зобов'язана знати і виконувати вимоги цих Правил.

24.4. Початкове  навчання  керування   транспортного   засобу

повинно  проводитися  на  закритих  майданчиках,  автодромах або у

місцях, де відсутній рух інших учасників дорожнього руху.

24.5. Навчальна  їзда  на  дорогах  дозволяється   тільки   в

присутності  майстра  навчання керування (особи,  яка навчає) і за

достатніх початкових навичок керування у того, хто навчається.

24.6. Майстер  навчання  керування   навчальних   організацій

незалежно  від  їхніх форм власності і господарювання повинен мати

при собі документ на право навчання  керування  і  посвідчення  на

право  керування  транспортним засобом відповідної категорії.  Він

несе відповідальність як водій згідно з чинним законодавством.

24.7. Особа,  яка навчає керування в індивідуальному порядку,

повинна мати стаж водія не менше 3 років і  посвідчення  на  право

керування  транспортним  засобом  відповідної категорії.  Ця особа

несе відповідальність як водій згідно з чинним законодавством.

24.8. Механічні   транспортні  засоби,  на  яких  проводиться

навчання, повинні мати розпізнавальні знаки  "Учбовий транспортний

засіб" відповідно до вимог пункту 30.3"к" цих Правил, а автомобілі

навчальних організацій та осіб,  які  систематично  використовують

автомобілі  для  навчання  водіння,  крім  того,  бути обладнаними

додатковими педалями зчеплення і гальмування,  дзеркалом  заднього

виду для майстра навчання.

24.9. Забороняється навчання керування транспортними засобами

на автомагістралях,  дорогах для  автомобілів  та  інших  дорогах,

перелік  яких  встановлюється їхніми власниками або уповноваженими

ними органами, яким передано право на утримання доріг.

25. РУХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У  КОЛОНАХ

25.1. На кожному транспортному засобі,  що рухається в складі

колони, встановлюється розпізнавальний знак "Колона", передбачений

пунктом 30.3"е" цих Правил, і вмикається ближнє світло фар.

25.2. Транспортні  засоби  повинні  рухатися  в колоні лише в

один ряд якнайближче до правого краю проїзної частини, за винятком

випадків,   коли   вони   супроводжуються  транспортними  засобами

оперативної чи спеціальної служби.

25.3. Швидкість руху колони та  дистанція  між  транспортними

засобами   встановлюються  старшим  колони  або  за  режимом  руху

головної машини відповідно до вимог цих Правил.

25.4. Колона повинна бути розділена на групи (не більше п'яти

транспортних  засобів  у  кожній),  дистанція  між  якими  повинна

забезпечувати  можливість  обгону   групи   іншими   транспортними

засобами.

25.5. У  разі  зупинки  колони на дорозі на всіх транспортних

засобах вмикається аварійна сигналізація.

25.6. Іншим транспортним засобам забороняється займати  місце

для постійного руху в колоні.

26. РУХ У ЖИТЛОВІЙ ЗОНІ

26.1. Пішоходам дозволяється рухатись у житловій зоні  як  по

тротуарах,  так  і по проїзній частині.  Вони мають перевагу перед

транспортними засобами,  але не повинні  створювати  безпідставних

перешкод для їхнього руху.

26.2. У житловій зоні забороняється:

а) транзитний рух транспортних засобів;

б) стоянка  транспортних  засобів поза спеціально відведеними

місцями і таке їх  розташування,  яке  утруднює  рух  пішоходів  і

проїзд транспортних засобів оперативних чи спеціальних служб;

в) стоянка з працюючим двигуном;

г) навчальна їзда;

д)  рух  вантажних  автомобілів  (крім  тих,  що обслуговують

об'єкти і населення, виконують технологічні роботи).

26.3. Під час виїзду із  житлової  зони  водії  повинні  дати

дорогу іншим учасникам дорожнього руху.

27. РУХ ПО АВТОМАГІСТРАЛЯХ І

ДОРОГАХ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ  *

27.1. Під   час  виїзду  на  автомагістраль  або  дорогу  для

автомобілів водії повинні дати  дорогу  транспортним  засобам,  що

рухаються по них.

27.2. На    автомагістралях   і   дорогах   для   автомобілів

забороняється:

а) рух гужового транспорту, велосипедів, мопедів, тракторів і

самохідних машин;

б) рух вантажних транспортних засобів із загальною дозволеною

максимальною масою понад 3,5 т поза першою і другою смугами руху;

в) зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними

дорожніми знаками 5.38 або 6.15 ;

г) розворот і в'їзд  у  технологічні  розриви  розділювальної

смуги;

д) рух заднім ходом;

е) рух    пішоходів    по    проїзній    частині,   узбіччях,

розділювальній смузі і в інших місцях.

27.3. На  автомагістралях,  крім  спеціально  обладнаних  для

цього місць,  забороняється рух пішоходів, механічних транспортних

засобів,  швидкість яких за технічною  характеристикою  або  їхнім

станом менше 40 км/год, а також перегін тварин.

27.4. На  автомагістралях  і дорогах для автомобілів пішоходи

можуть переходити проїзну частину лише по підземних або  надземних

пішохідних переходах.

Дозволяється переходити проїзну  частину  для  автомобілів  в

спеціально позначених місцях.

27.5. У   разі   вимушеної   зупинки   на   проїзній  частині

автомагістралі або дороги для автомобілів водій повинен  позначити

транспортний  засіб  відповідно  до  вимог  пунктів 9.9 - 9.11 цих

Правил і вжити  заходів  для  того,  щоб  прибрати  його  за  межі

проїзної частини праворуч.

------------------------

* Автомагістраль   і   дорога  для  автомобілів  позначаються

відповідно знаками 5.1 і 5.3.

28. РУХ ПО ГІРСЬКИХ ДОРОГАХ І НА КРУТИХ СПУСКАХ *

28.1. На  гірських  дорогах  і крутих спусках,  де зустрічний

роз'їзд утруднено,  водій транспортного засобу,  що  рухається  на

спуск,  повинен  дати  дорогу  транспортним засобам,  що рухаються

вгору.

28.2. На гірських дорогах і крутих спусках водій повинен:

а) користуватися  спеціальними гірськими гальмами,  якщо вони

встановлені на транспортному засобі заводом-виготівником;

б) під   час  зупинки  або  стоянки  на  підйомах  і  спусках

користуватися противідкотними упорами.

28.3. На гірських дорогах заборонено:

а) рухатися  із непрацюючим двигуном та вимкненими зчепленням

або передачею;

б) буксирування на гнучкому зчепленні;

в) будь-яке буксирування під час ожеледиці.

--------------------

* Вимоги цього розділу стосуються ділянок доріг, що позначені

знаками 1.6 і 1.7.

29. МІЖНАРОДНИЙ РУХ

29.1. Водій механічного транспортного засобу,  що прибуває до

України з іншої країни,  а також водій - громадянин України,  який

виїжджає за кордон, повинні мати:

а) реєстраційні документи на транспортний засіб і посвідчення

водія, що відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух (Відень,

1968 );

б) реєстраційний   номерний  знак  на  транспортному  засобі,

літери  якого   відповідають   латинському   алфавіту,   а   також

розпізнавальний знак держави, в якій його зареєстровано.

29.2. Транспортний засіб, що перебуває у міжнародному русі на

території України більше  двох  місяців,  повинен  бути  тимчасово

зареєстрований у Державтоінспекції.

30. НОМЕРНІ, РОЗПІЗНАВАЛЬНІ ЗНАКИ,

НАПИСИ І ПОЗНАЧЕННЯ

30.1. Власники  механічних транспортних засобів і причепів до

них повинні зареєструвати (перереєструвати) їх у Державтоінспекції

незалежно  від  їхнього технічного стану протягом 10 діб з моменту

придбання (отримання),  митного оформлення або  переобладнання  чи

ремонту, якщо необхідно внести зміни до реєстраційних документів.

30.2. На   механічних   транспортних   засобах  (за  винятком

трамваїв і тролейбусів) і причепах у передбачених для цього місцях

встановлюються  номерні  знаки  відповідного  зразка,  а у правому

нижньому кутку  переднього  вітрового  скла  транспортного  засобу

закріплюється талон про проходження технічного огляду.

Цифри і літери номерних знаків  обов'язково  повторюються  на

задній   стінці   кузова  вантажних  автомобілів,  причепів  (крім

причепів до легкових автомобілів,  мотоциклів) і  автобусів  (крім

мікроавтобусів). Висота цифр має бути не менше 300 мм, ширина - не

менше 120 мм,  товщина штриха - 30 мм,  розмір літер - 2/3 розміру

цифр.

На трамваях і тролейбусах наносяться реєстраційні номери,  що

надаються відповідними відомствами.

За рішенням Уряду Республіки Крим, місцевих органів державної

виконавчої   влади   та   органів  місцевого  самоврядування  може

проводитися реєстрація мопедів, велосипедів і гужового транспорту.

Забороняється змінювати розміри,  форму,  позначення, колір і

розміщення  номерних знаків,  наносити на них додаткові позначення

або  закривати  їх,  вони  повинні  бути   чистими   і   достатньо

освітленими.

30.3. На відповідних транспортних засобах установлюються такі

розпізнавальні знаки (додаток N 4):

а) "Автопоїзд" - три ліхтарі оранжевого кольору,  розташовані

горизонтально над передньою частиною кабіни (кузова) з  проміжками

між  ліхтарями  від  150  до  300  мм - на вантажних автомобілях і

колісних тракторах (класу 1.4 т і вище) з причепами,  а  також  на

зчленованих автобусах і тролейбусах;

б) "Глухий водій" - круг жовтого кольору діаметром 160  мм  з

нанесеними  усередині  трьома  чорними  кружками  діаметром 40 мм,

розташованими  по  кутах  уявного   рівностороннього   трикутника,

вершина якого спрямована донизу. Знак розміщується спереду і ззаду

на транспортних засобах, якими керують глухі або глухонімі водії;

в) "Діти"  -  квадрат  жовтого  кольору  з  каймою  червоного

кольору   і  чорним  зображенням  символу  дорожнього  знаку  1.33

(сторона квадрата - не менше 250 мм,  кайма - 1/10 цієї  сторони).

Знак  розміщується  спереду  і  ззаду на транспортних засобах,  що

перевозять організовані групи дітей;

г)  "Довгомірний  транспортний  засіб"  - прямокутник жовтого

кольору  розміром  1200  х  300  мм  з  каймою  червоного  кольору

(ширина  -  40  мм)  із  світловідбиваючого  матеріалу. На знакові

чорним  кольором  наноситься  зображення  вантажного  автомобіля з

причепом  і  зазначається  їхня  загальна  довжина  в метрах. Знак

розміщується  ззаду  на  транспортному  засобі,  довжина  якого  з

вантажем  або  без  нього  перевищує 22 м, а також на автопоїзді з

двома і більше причепами (незалежно від загальної довжини);

д) "Інвалід"  -  квадрат жовтого кольору зі стороною 150 мм і

чорним  зображенням  символу  таблички  7.17.  Знак   розміщується

спереду і ззаду на механічних транспортних засобах,  якими керують

водії-інваліди;

е) "Колона"  -  квадрат  жовтого  кольору  з каймою червоного

кольору,  в який  вписано  літеру  "К"  чорного  кольору  (сторона

квадрата  -  не  менше 250 мм,  ширина кайми - 1/10 цієї сторони).

Знак розміщується спереду і  ззаду  на  транспортних  засобах,  що

рухаються у колоні;

є) "Лікар"* - квадрат синього кольору (сторона - 140  мм)  із

вписаним  білим  кругом  (діаметр  -  125  мм),  на  який нанесено

червоний хрест  (довжина штриха - 90 мм,  ширина -  25  мм).  Знак

розміщується   спереду   і   ззаду  на  автомобілях,  що  належать

водіям-лікарям (за їхньою згодою);

ж) "Небезпечний  вантаж" - прямокутник розміром 600 х 300 мм,

праву частину якого завдовжки 400 мм пофарбовано  в  оранжевий,  а

ліву  - в білий колір з каймою чорного кольору (ширина - 15 мм) із

зазначенням виду і коду небезпечного  вантажу.  Знак  розміщується

спереду  і  ззаду  на  транспортних  засобах,  що  перевозять такі

вантажі;

з) "Негабаритний  вантаж"  -  сигнальні  щитки  або  прапорці

розміром 400 х 400 мм  із  нанесеними  по  діагоналі  червоними  і

білими  смугами,  що  чергуються (ширина - 50 мм),  а в темну пору

доби та в умовах недостатньої видимості  -  світлоповертачами  або

ліхтарями:  спереду  білого  кольору,  ззаду - червоного,  збоку -

оранжевого.  Знак  розміщується  на  крайніх  зовнішніх   частинах

негабаритного вантажу;

и) "Обмеження максимальної швидкості" - зображення дорожнього

знаку 3.29 із зазначенням дозволеної швидкості (діаметр знаку - не

менше 160 мм,  ширина кайми - 1/10  діаметра).  Знак  розміщується

(наноситься) ззаду ліворуч на транспортних засобах,  якими керують

водії  зі  стажем  до  2  років,  у  разі  перевезення   вантажним

автомобілем    людей    або    небезпечних,    великовагових    чи

великогабаритних вантажів,  а також у випадках,  коли  максимальна

швидкість   транспортного   засобу   згідно   з   його   технічною

характеристикою   або   окремими   умовами    руху,    визначеними

Державтоінспекцією,  нижче  встановленої у пунктах 12.6 і 12.7 цих

Правил;

і) "Розпізнавальний   автомобільний  знак  України"  -  еліпс

білого кольору з чорною каймою і нанесеними усередині  латинськими

літерами  UA.  Довжина  осей  еліпса  повинна  бути  175 х 115 мм.

Розміщується  на   транспортних   засобах,   які   перебувають   у

міжнародному русі;

к) "Учбовий транспортний засіб"  -  рівносторонній  трикутник

білого  кольору  з  вершиною догори і каймою червоного кольору,  в

який вписано літеру "У" чорного кольору (сторона -  не  менше  200

мм, ширина кайми - 1/10 цієї сторони). Знак розміщується спереду і

ззаду на транспортних засобах,  що використовуються  для  навчання

водіння  (допускається  встановлення  двостороннього знака на даху

легкового автомобіля);

л) "Шипи"   -   рівносторонній  трикутник  білого  кольору  з

вершиною догори і каймою червоного кольору,  в який вписано літеру

"Ш" чорного кольору (сторона трикутника - не менше 200 мм,  ширина

кайми - 1/10 сторони).  Знак розміщується  ззаду  на  транспортних

засобах, на яких встановлено шини із шипами.

-----------------

* Транспортний   засіб   із  розпізнавальним  знаком  "Лікар"

повинен мати  спеціальну  медичну  аптечку  та  інструментарій  за

переліком,  визначеним МОЗ для подання кваліфікованої допомоги при

дорожньо-транспортній пригоді.

30.4. Розпізнавальні знаки розміщуються на висоті 400 -  1600

мм  від поверхні дороги так,  щоб вони не обмежували оглядовість і

їх було добре видно іншим учасникам дорожнього руху.

30.5. Для  позначення  гнучкої  сполучної   ланки   під   час

буксирування  використовуються  прапорці  або щитки розміром 200 х

200 мм з  нанесеними  на  них  по  діагоналі  червоними  і  білими

смугами, що чергуються, із світловідбивального матеріалу завширшки

50 мм.

30.6. Знак  аварійної  зупинки  являє  собою   рівносторонній

трикутник    (сторона    450    -   550   мм),   виготовлений   із

світлоповертальних планок (ширина 40 - 50 мм) червоного кольору  з

внутрішньою  флуоресцентною  вставкою  червоного кольору загальною

площею не менше 315 кв.см.

30.7. Миготливе червоне світло,  випромінюване ліхтарем, який

застосовується відповідно до вимог пунктів 9.10 і 9.11 цих Правил,

повинно бути добре видно як вдень за  сонячної  погоди,  так  і  в

умовах недостатньої видимості.

31. ТЕХНІЧНИЙ СТАН І ОБЛАДНАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

31.1. Технічний   стан   і  обладнання  транспортних  засобів

повинні відповідати  вимогам  стандартів,  що  стосуються  безпеки

дорожнього руху і охорони навколишнього середовища, а також правил

технічної  експлуатації,  інструкцій  підприємств-виготівників  та

іншої нормативно-технічної документації.

31.2. Забороняється  експлуатація  тролейбусів  і трамваїв за

наявності будь-якої несправності,  зазначеної у правилах технічної

експлуатації цих транспортних засобів.

31.3. Забороняється  експлуатація  транспортних  засобів  (із

вилученням номерних знаків):

а) в  разі  їх  виготовлення  або переобладнання з порушенням

вимог  чинних  стандартів,  правил  і  нормативів,  що  стосуються

безпеки дорожнього руху;

б) якщо вони не пройшли державного технічного огляду  або  не

мають талона про його проходження;

в) якщо номерні знаки  не  відповідають  вимогам  відповідних

стандартів;

г) у   разі   обладнання   без   дозволу    Державтоінспекції

спеціальними звуковими та світловими сигналами;

д) якщо номери вузлів і агрегатів не відповідають  записам  у

реєстраційних документах.

31.4. Забороняється   експлуатація  транспортних  засобів  із

вилученням  номерних   знаків   за   наявності   таких   технічних

несправностей і умов:

31.4.1. Гальмові системи:

а) змінено конструкцію гальмових систем, застосовано гальмову

рідину,  вузли або окремі деталі,  що  не  передбачені  для  даної

моделі   транспортного   засобу   або   не   відповідають  вимогам

підприємства-виготівника;

б) під час дорожніх випробувань не  дотримуються  такі  норми

ефективності гальмування робочою гальмовою системою:

тип транспортного                     гальмовий шлях,

засобу                                  м,

не більше

легкові автомобілі та їхні

модифікації для перевезення вантажів............12,2 (14,5)

автобуси з  дозволеною

максимальною масою до 5 т включно...............13,6 (18,7)

те саме, понад 5 т.........................16,8 (19,9)

вантажні автомобілі з дозволеною

максимальною масою до 3,5 т включно.............15,1 (19,0)

те саме, від 3,5 до 12 т включно...........17,3 (18,4)

те саме, понад 12 т........................16,0 (17,7)

автопоїзди, тягачами яких є

легкові автомобілі та їхні модифікації

для перевезення  вантажу........................13,6 (14,5)

автопоїзди, тягачами яких є

автобуси з дозволеною максимальною

масою до 5 т включно............................15,2 (18,7)

те саме, понад 5 т.........................18,4 (19,9)

автопоїзди, тягачами яких є

вантажні автомобілі з дозволеною

максимальною масою до 3,5 т включно.............17,7 (22,7)

те саме, від 3,5 до 12 т включно...........18,8 (22,1)

те саме, понад 12 т........................18,4 (21,9)

двоколісні мотоцикли і мопеди...............7,5  (7,5)

мотоцикли з причепом........................8,2  (8,2)

Примітки:

1. Значення   гальмового   шляху  для  транспортних  засобів,

виробництво яких було розпочато до 1 січня  1981  р.,  наведено  в

дужках.

2. Випробування  робочої  гальмової  системи  проводиться  на

горизонтальній ділянці дороги з рівним,  сухим, чистим цементо-або

асфальтобетонним  покриттям  при початковій швидкості гальмування:

40 км/год - для автомобілів,  автобусів і автопоїздів; 30 км/год -

для  мотоциклів,  мопедів за методом одноразового впливу на органи

керування гальмовою системою.  Результати випробування  вважаються

незадовільними,   якщо  під  час  гальмування  транспортний  засіб

розвертається    на кут  більше 8 гр. або займає смугу руху більше

3,5 м.

3. Гальмовий  шлях  вимірюється  з  моменту   натискання   на

гальмову педаль (рукоятку) до повної зупинки транспортного засобу.

в) порушена герметичність гідравлічного гальмового приводу;

г) порушення      герметичності       пневматичного       або

пневмогідравлічного  гальмового  приводу  спричиняє зниження тиску

повітря при  непрацюючому  двигуні  більш  як  на  0,05  МПа  (0,5

кГс/кв.см)  за  15  хв  у  разі приведення в дію органів керування

гальмовою системою;

д) не працює манометр пневматичного  або  пневмогідравлічного

гальмового приводу;

е) стоянкова гальмова система не забезпечує нерухомий стан:

транспортних засобів  з  повним  навантаженням - на уклоні не

менше 16%;

легкових автомобілів,   їхніх   модифікацій  для  перевезення

вантажів,  а також автобусів у спорядженому стані - на  уклоні  не

менше 23%;

вантажних автомобілів і автопоїздів у спорядженому стані - на

уклоні не менше 31%;

Примітка. Під  час випробування стоянкової гальмової системи

двигун повинен бути відключений від трансмісії.

є) не  замикається  важіль  (рукоятка)  стоянкової  гальмової

системи в робочому положенні;

31.4.2. Рульове керування:

а) сумарний  люфт  у  рульовому  керуванні   перевищує   такі

граничні значення:

тип транспортного           граничне  значення сумарного

засобу                    люфта, град, не більше

легкові автомобілі і створені на їх базі

вантажні  модифікації та автобуси..............10

автобуси.......................................20

вантажні автомобілі............................25

б) є не передбачені конструкцією відчутні взаємні переміщення

деталей і вузлів рульового керування або переміщення  їх  стосовно

кузова   (шасі,   кабіни,   рами)  транспортного  засобу;  нарізні

з'єднання не затягнуті або надійно не зафіксовані;

в) зіпсований   або   відсутній   передбачений   конструкцією

підсилювач   рульового   керування   або   рульовий   демпфер  (на

мотоциклах);

г) у  рульовому  керуванні  встановлено  деталі  зі   слідами

залишкової  деформації  та  іншими дефектами,  а також застосовано

деталі і  робочі  рідини,  що  не  передбачені  для  даної  моделі

транспортного     засобу     або     не    відповідають    вимогам

підприємства-виготівника;

31.4.3. Зовнішні світлові прилади:

а) кількість, тип, колір, розміщення і режим роботи зовнішніх

світлових    приладів    не   відповідають   вимогам   конструкції

транспортного засобу;

б) порушено регулювання фар;

в) не горить ліва фара в режимі ближнього  світла;

г) на    світлових    приладах    немає    розсіювачів    або

використовуються  розсіювачі  і  лампи,  що  не  відповідають типу

даного світлового приладу;

Примітки: 1.  Мотоцикли  (мопеди)  можуть   бути   додатково

обладнані   однією   протитуманною   фарою,   інші

механічні транспортні засоби - двома. Протитуманні

фари  повинні розміщуватися на висоті не менше 250

мм від поверхні дороги (але не вище фар  ближнього

світла)   симетрично   стосовно   поздовжньої  осі

транспортного  засобу  і  не  далі  400   мм   від

зовнішнього габариту за шириною.

2. Дозволяється   встановлювати   на  транспортних

засобах один або два  задні  протитуманні  ліхтарі

червоного  кольору  на  висоті  400 - 1200 мм і не

ближче 100 мм до ліхтарів сигналу гальмування.

3. Увімкнення    протитуманних     фар,     задніх

протитуманних   ліхтарів   повинно   здійснюватися

одночасно  з  увімкненням  габаритних   вогнів   і

освітленням номерного знака.

4. На легковому автомобілі і автобусі дозволяється

встановлювати один або два  додаткові  немиготливі

сигнали  гальмування  червоного  кольору на висоті

1150 - 1400 мм від поверхні дороги.

5. На транспортних засобах,  знятих з виробництва,

можна  встановлювати зовнішні світлові прилади від

транспортних засобів  інших  відповідних  марок  і

моделей.

31.4.4. Склоочисники і склообмивачі вітрового скла:

а) не працюють склоочисники;

б) не  працюють передбачені конструкцією транспортного засобу

склообмивачі;

31.4.5. Колеса і шини:

а) шини легкових автомобілів мають залишкову  висоту  малюнка

протектора менше 1,6 мм, вантажних автомобілів - 1,0 мм, автобусів

- 2,0 мм, мотоциклів і мопедів - 0,8 мм;

Примітка. Для  причепів  установлюються   норми   залишкової

висоти  малюнка протектора шин,  аналогічні нормам

для шин автомобілів-тягачів.

б) шини мають місцеві пошкодження (порізи,  розриви та  ін.),

що  оголюють  корд,  а  також  розшарування каркаса,  відшарування

протектора і боковини;

в) шини  за  розміром   або   допустимим   навантаженням   не

відповідають моделі транспортного засобу;

г) на  одну вісь транспортного засобу встановлено діагональні

шини разом з радіальними,  а також шини,  що мають різний  малюнок

протектора;

д) на передню вісь транспортного засобу встановлено радіальні

шини, а на іншу (інші) - діагональні;

е) на  передній  осі   автобуса,   який   виконує   міжміські

перевезення,  встановлено  шини  з  відновленим протектором,  а на

інших осях - шини, відновлені за другим класом ремонту;

є) на передній осі легкових  автомобілів  і  автобусів  (крім

автобусів,  які виконують міжміські перевезення) встановлено шини,

відновлені за другим класом ремонту;

ж) відсутній болт (гайка) кріплення або  є  тріщини  диску  і

ободів коліс;

31.4.6. Двигун:

а) вміст  шкідливих  речовин  у  відпрацьованих  газах або їх

димність перевищують установлені норми;

б) негерметична паливна система;

в) несправна система випускання відпрацьованих  газів;

31.4.7. Інші елементи конструкції:

а) немає  передбачених  конструкцією   транспортного   засобу

стекол, дзеркал заднього виду;

б) не працює звуковий сигнал;

в) встановлено   на  скло  додаткові  предмети  або  нанесено

покриття,  які обмежують оглядовість з місця водія,  і  погіршують

його прозорість;

Примітка. На верхній частині вітрового скла автомобілів і

автобусів  можуть  бути   прикріплені   прозорі

кольорові  плівки.  Дозволяється  застосовувати

занавіски на бокових вікнах автобусів.

г) не працюють передбачені конструкцією замки  дверей  кузова

або  кабіни,  запори  бортів вантажної платформи,  запори горловин

цистерн і паливних баків,  механізм регулювання положення  сидіння

водія,  аварійні виходи,  пристрої для приведення їх у дію, привод

керування дверима, спідометр, тахограф, пристрій для обігрівання і

обдування скла;

д) зруйнований корінний лист або центральний болт ресори;

е) зіпсовано  тягово-зчіпний  або   опорно-зчіпний   пристрій

тягача і причіпної ланки,  а також передбачені їхньою конструкцією

страхувальні троси (ланцюги).  Є люфти в з'єднаннях рами мотоцикла

з рамою бокового причепа;

є) відсутній  передбачений  конструкцією  бампер  або  задній

захисний пристрій, грязезахисні фартухи і бризковики;

ж) відсутні:

на автобусі,  легковому  і вантажному автомобілях,  колісному

тракторі - медична аптечка,  вогнегасник,  знак аварійної  зупинки

або миготливий червоний ліхтар;

на вантажних  автомобілях  з  дозволеною  максимальною  масою

понад  3,5 т і в автобусах з дозволеною максимальною масою понад 5

т - противідкотні упори (щонайменше два);

на мотоциклі  з  боковим  причепом  -  медична аптечка,  знак

аварійної зупинки (миготливий червоний ліхтар);

Примітка.  Аптечка, перелік  медикаментів якої встановлюється

МОЗ для відповідного типу транспортного засобу,  і

вогнегасник  повинні  бути  в закріпленому стані у

місцях,   визначених   підприємством-виготівником.

Якщо конструкцією транспортного засобу ці місця не

передбачено,   аптечка   і   вогнегасник   повинні

знаходитися    в   легкодоступних   місцях,   крім

багажника легкового автомобіля.  В  автобусі  один

вогнегасник повинен бути в кабіні водія,  другий -

у пасажирському салоні.

з) відсутні ремені безпеки  та  підголовники  в  транспортних

засобах, де їх установка передбачена конструкцією;

и) ремені  безпеки  не  в  робочому  стані  або  мають видимі

надриви на лямках;

і) на мотоциклі немає передбачених конструкцією дуг безпеки;

к) на  мотоциклах  і  мопедах немає передбачених конструкцією

підніжок, на сідлі - поперечних рукояток для пасажира.

Примітка.  У разі  виникнення  несправностей,  перелічених  у

пунктах 31.4.4 ("а","б"), 31.4.6 ("б","в"), 31.4.7

("а"),  31.4.7 ("є"-"к") цих Правил, номерні знаки

не вилучаються.

31.5. У разі виникнення в дорозі несправностей,  зазначених у

пункті 31.4  цих  Правил,  водій  повинен  вжити  заходів  для  їх

усунення,  а якщо це зробити неможливо - рухатися до місця стоянки

або ремонту,  дотримуючи запобіжних  заходів  з  виконанням  вимог

пунктів 9.9 і 9.11 цих Правил.

31.6. Забороняється  подальший рух транспортних засобів,  які

мають недіючу робочу гальмову систему,  недіюче рульове керування,

зіпсований тягово-зчіпний пристрій автопоїзда, а в темну пору доби

на дорогах без  штучного  освітлення  або  в  умовах  недостатньої

видимості  - якщо фари і задні габаритні вогні не горять,  під час

дощу  або  снігопаду  -  якщо  не  діють   склоочисники   з   боку

розташування керма.

Примітка.  Недіючими вважаються робоча гальмова  система  або

рульове  керування,  які  не  дають  змоги водієві

зупинити транспортний засіб або  здійснити  маневр

під час руху з мінімальною швидкістю.

31.7. Забороняється експлуатація транспортного засобу  шляхом

доставки його на штрафний майданчик у разі, коли:

а) він не зареєстрований в установленому порядку;

б) номери вузлів і агрегатів транспортного засобу підроблені;

в) номерні  знаки відсутні або вони не відповідають записам у

реєстраційних документах.

32. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЩО

ПОТРЕБУЮТЬ УЗГОДЖЕННЯ З ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЄЮ

32.1. З органами Державтоінспекції  узгоджуються:

а) установлення   будь-яких   світлових   сигналів,  дорожніх

знаків,   нанесення   ліній   дорожньої   розмітки,   встановлення

огороджувальних   пристроїв,   розміщення   зелених  насаджень  та

зовнішнє освітлення доріг;

б) місця  пунктів збору і маршрути організованого руху людей,

порядок проведення спортивних та інших масових заходів, які можуть

створити перешкоду для дорожнього руху;

в) маршрути   руху   трамваїв,   тролейбусів   і   автобусів,

розташування   посадочних  майданчиків,  зупинок  таксі  та  інших

транспортних засобів;

г) рух   колон   з  кількістю  в  групі  понад  5  механічних

транспортних засобів;

д) рух транспортних засобів з вантажем або без нього, розміри

яких перевищують хоча б один із наведених показників: за висотою -

4  м  від поверхні дороги, за шириною - 2,5 м, за довжиною - 22 м;

рух  будь-якого транспортного засобу, якщо його вантаж виходить за

межі заднього габарита більш як на 2 м;

е) умови     та     режим     перевезення      великовагових,

великогабаритних, радіоактивних і небезпечних вантажів;

є) порядок буксирування двох і більше механічних транспортних

засобів;

ж)  проекти  будівництва  та  реконструкції  доріг і забудови

прилеглих до них ділянок;

з)  виконання  на  дорогах  будь-яких  робіт  -  будівельних,

ремонтних тощо;

и) влаштування,   реконструкція,   ремонт   або    ліквідація

залізничних переїздів;

і) розміщення в зоні доріг кіосків, павільйонів, інших споруд

та пересувних торговельних пунктів;

к) встановлення на транспортних засобах спеціальних  звукових

і  світлових  сигналів (типу "Сирена",  проблисковий маячок тощо),

світлових  покажчиків  та   розпізнавальних   знаків   автомобілів

аварійної  служби,  а  також  нанесення  білих смуг під нахилом на

зовнішніх бокових поверхнях транспортних засобів;

л) переобладнання транспортних засобів.

Додаток N 1

ДОРОЖНІ ЗНАКИ

1. Попереджувальні  знаки

1.1 "Поворот праворуч".

1.2 "Поворот ліворуч".

Знаки 1.1 і 1.2 попереджають про заокруглення дороги радіусом

менше  500  м поза населеними пунктами і менше 150 м - у населених

пунктах або про заокруглення з обмеженою видимістю.

1.3.1, 1.3.2  "Декілька поворотів".  Ділянка дороги з двома і

більше   розташованими  один  за  одним  небезпечними  поворотами:

1.3.1  -  з  першим поворотом праворуч, 1.3.2 - з першим поворотом

ліворуч.

1.4.1 -   1.4.3  "Напрямок  повороту".  Знаки  (1.4.1  -  рух

праворуч,  1.4.2  -  рух  ліворуч)  показують  напрямок  руху   на

заокругленні  дороги,  позначеної  знаками  1.1  і  1.2,  а  також

напрямок об'їзду ділянки дороги, що ремонтується; знак 1.4.3 - рух

праворуч   або   ліворуч   показує  напрямок  руху  на  Т-подібних

перехрестях,  розгалуженнях доріг або об'їзду ділянки  дороги,  що

ремонтується.

1.5.1 - 1.5.3 "Звуження дороги". Знак 1.5.1 - звуження дороги

з обох боків, 1.5.2 - з правого, 1.5.3 - з лівого боку.

1.6 "Крутий підйом".

1.7 "Крутий спуск".

Знаки 1.6 і 1.7 попереджають про наближення  до  підйому  або

спуску, на якому діють вимоги розділу 28 цих Правил.

1.8 "Виїзд на набережну або берег".

1.9 "Тунель".  Наближення  до  споруди,  що  не  має штучного

освітлення,  видимість  в'їзного  порталу  якої  обмежена  або  на

під'їзді до неї звужена проїзна частина.

1.10 "Нерівна дорога".  Ділянка  дороги,  що  має  нерівності

проїзної частини у вигляді хвилястості, напливів, спучувань.

1.11 "Пагорб".  Ділянка дороги з буграми, "горбатими" мостами

чи неплавним стикуванням конструкцій мостів.

1.12 "Вибоїна".  Ділянка  дороги  з  вибоїнами  на   проїзній

частині.

1.13 "Слизька дорога". Ділянка дороги з підвищеною слизькістю

проїзної частини.

1.14 "Викидання кам'яних матеріалів". Ділянка дороги, на якій

можливе  викидання  гравію,  щебеню  тощо з-під коліс транспортних

засобів.

1.15 "Небезпечне узбіччя".  Підвищене,  занижене,  зруйноване

узбіччя або узбіччя, на якому виконуються ремонтні роботи.

1.16 "Падіння каміння".  Ділянка дороги,  на якій можуть бути

обвали, зсуви, падіння каміння.

1.17 "Боковий   вітер".   Ділянка  дороги,  що  проходить  по

гірських перевалах, високих насипах, мостах, шляхопроводах, вздовж

урвищ, річок тощо, на яких можливий сильний боковий вітер або його

раптові пориви.

1.18 "Низьколітаючі  літаки".  Ділянка  дороги,  що проходить

близько від аеродрому або над якою літаки чи вертольоти пролітають

на невеликій висоті.

1.19 "Перехрещення з рухом по колу".

1.20 "Перехрещення з трамвайною колією".

1.21 "Перехрещення рівнозначних доріг".

1.22 "Перехрещення з другорядною дорогою".

1.23.1 - 1.23.4 "Прилягання другорядної дороги".  Знак 1.23.1

- прилягання з правого боку, 1.23.2 - з лівого, 1.23.3 - з правого

і лівого, 1.23.4 - з лівого і правого боку.

1.24 "Світлофорне    регулювання".   Перехрестя,   пішохідний

перехід або ділянка дороги, рух на якій регулюється світлофором.

1.25 "Розвідний міст". Наближення до розвідного моста.

1.26 "Двосторонній  рух".  Початок  ділянки  дороги (проїзної

частини) із зустрічним рухом після одностороннього.

1.27 "Залізничний переїзд із шлагбаумом".

1.28 "Залізничний переїзд без шлагбаума".

1.29 "Одноколійна   залізниця".   Позначення  не  обладнаного

шлагбаумом переїзду через залізницю з однією колією.

1.30 "Багатоколійна  залізниця".  Позначення  не  обладнаного

шлагбаумом переїзду через залізницю з двома і більше коліями.

1.31.1 -   1.31.6   "Наближення  до  залізничного  переїзду".

Додаткове попередження про  наближення  до  залізничного  переїзду

поза населеними пунктами.

1.32 "Пішохідний   перехід".   Наближення   до    пішохідного

переходу, позначеного відповідними дорожніми знаками або дорожньою

розміткою.

1.33 "Діти".  Ділянка  дороги,  на якій можлива поява дітей з

території дитячого закладу (ясла-садок,  школа,  оздоровчий  табір

тощо), що примикає безпосередньо до дороги.

1.34 "Виїзд велосипедистів".  Ділянка дороги, на якій можлива

поява   велосипедистів,  або  місце  перехрещення  з  велосипедною

доріжкою.

1.35 "Перегін худоби".

1.36 "Дикі тварини".

1.37 "Дорожні роботи".

1.38 "Затори в дорожньому русі".  Ділянка дороги з  обмеженою

шириною  проїзної  частини  внаслідок виконання дорожніх робіт або

недостатньої пропускної спроможності дороги.

1.39 "Інша небезпека (аварійно небезпечна ділянка)".  Ділянка

дороги,  на   якій   можуть   бути   перешкоди,   не   передбачені

попереджувальними знаками.

Попереджувальні  знаки,  за  винятком  знаків  1.4.1 - 1.4.3,

1.29 - 1.31.6, установлюються поза населеними пунктами на відстані

150  -  300  м,  у  населених  пунктах - на відстані 50 - 100 м до

початку небезпечної ділянки. У разі потреби знаки встановлюються і

на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1.

Знаки 1.6 і 1.7 встановлюються безпосередньо  перед  початком

підйомів або спусків, розташованих один за одним.

На знаках  1.23.1  -  1.23.4  зображення  прилягань   повинно

відповідати реальній конфігурації перехрестя.

Знаки 1.23.3  і  1.23.4  установлюються,  коли  відстань  між

приляганнями  другорядних  доріг  менше 50 м у населених пунктах і

150 м - поза ними.

Знаки 1.29   і   1.30   установлюються   безпосередньо  перед

залізничним переїздом.

Знак 1.31.1  установлюється  з першим (головним) по ходу руху

знаком  1.27  або  1.28,  знак  1.31.4   -   з   дублюючим,   який

встановлюється  на  лівому  боці проїзної частини,  знаки 1.31.3 і

1.31.6 - з другим знаком 1.27 або 1.28,  знаки 1.31.2 і  1.31.5  -

самостійно  (на  рівномірній  відстані  між першим і другим знаком

1.27 або 1.28).

Знак 1.37  може  бути  встановлено  на  відстані 10 - 15 м до

місця виконання короткотермінових  робіт  на  проїзній  частині  у

населеному пункті.

Поза населеними пунктами знаки 1.8,  1.13 - 1.16, 1.25, 1.27,

1.28,  1.33  і  1.37,  а  в  населених  пунктах  знаки 1.33 і 1.37

повторюються. Наступний знак встановлюється на відстані щонайменше

50 м до початку небезпечної ділянки.

Знаки 1.10,  1.12,  1.14,  1.15  і   1.37   -   тимчасові   і

встановлюються  на  період,  необхідний  для виконання відповідних

робіт на дорозі.

2. Знаки  пріоритету

2.1 "Дати дорогу".  Водій повинен  дати  дорогу  транспортним

засобам,  що рухаються по головній дорозі,  на яку він виїжджає, а

за наявності таблички 7.8 - транспортним засобам,  що рухаються по

головній дорозі.

2.2  "Проїзд  без  зупинки  заборонено". Забороняється проїзд

перехрестя  без зупинки перед розміткою 1.12 (стоп-лінією), а якщо

вона  відсутня  -  перед  кінцем  перехрещуваної проїзної частини.

Водій  зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що рухаються

по  головній  дорозі, на яку він виїжджає, а за наявності таблички

7.8 - транспортним засобам, що рухаються по головній дорозі.

2.3 "Головна дорога".  Надається право першочергового проїзду

нерегульованих перехресть.

2.4 "Кінець головної дороги".

2.5 "Перевага  зустрічного  руху".  Забороняється  в'їзд   на

вузьку  ділянку  дороги,  якщо  це  може утруднити зустрічний рух.

Водій повинен дати  дорогу  зустрічним  транспортним  засобам,  що

знаходяться на вузькій ділянці.

2.6 "Перевага перед зустрічним рухом". Вузька ділянка дороги,

під  час  руху  по  якій  водій  має  перевагу стосовно зустрічних

транспортних засобів.

Знаки 2.1,  2.2, 2.5 і 2.6 установлюються безпосередньо перед

перехрестям або вузькою ділянкою  дороги,  знаки  2.3,  2.4  -  на

початку та в кінці головної дороги.

Поза населеними пунктами на дорогах з твердим покриттям знаки

2.1  і 2.2 дублюються знаком 2.1,  який встановлюється на відстані

150 - 300 м від перехрестя разом з табличкою 7.1.2.

Знак 2.2  може  бути встановлено перед залізничним переїздом.

Водій зобов'язаний зупинитися перед розміткою 1.12  (стоп-лінією),

а коли її немає - перед знаком 2.2.

3. Заборонні  знаки

3.1 "Рух  заборонено".  Забороняється  рух  усіх транспортних

засобів в обох напрямках.

3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено".

3.3 "Рух вантажних автомобілів заборонено". Забороняється рух

вантажних автомобілів і составів транспортних засобів з дозволеною

максимальною масою понад 3,5 т (якщо на знакові не зазначена маса)

або з такою, що перевищує зазначену на знакові, а також тракторів,

самохідних машин і механізмів.

3.4 "Рух з причепом заборонено".  Забороняється рух вантажних

автомобілів і тракторів  з  причепами  будь-якого  типу,  а  також

буксирування механічних транспортних засобів.

3.5 "Рух тракторів заборонено".  Забороняється рух тракторів,

самохідних машин і механізмів.

3.6 "Рух мотоциклів заборонено".

3.7 "Рух на мопедах заборонено". Забороняється рух на мопедах

і велосипедах з підвісним двигуном.

3.8 "Рух на велосипедах заборонено".

3.9 "Рух пішоходів заборонено".

3.10 "Рух з ручними візками заборонено".

3.11 "Рух гужових возів  (саней)  заборонено".  Забороняється

рух гужових возів (саней),  тварин під сідлом або в'юком,  а також

прогін худоби.

3.12 "Рух  транспортних  засобів,  що  перевозять  небезпечні

вантажі, заборонено".

3.13 "Рух  транспортних  засобів,  що  перевозять  вибухівку,

заборонено".

3.14 "Рух транспортних засобів,  що перевозять речовини,  які

забруднюють воду, заборонено".

3.15 "Рух  транспортних  засобів,  маса  яких  перевищує...т,

заборонено".  Забороняється рух транспортних засобів, у тому числі

їх  составів,  загальна  фактична маса яких перевищує зазначену на

знакові.

3.16 "Рух  транспортних  засобів,  навантаження  на вісь яких

перевищує  ...т,  заборонено".  Забороняється   рух   транспортних

засобів,  у  яких  фактичне навантаження на яку-небудь вісь більше

зазначеної на знакові.

3.17 "Рух  транспортних засобів,  ширина яких перевищує ...м,

заборонено".  Забороняється рух  транспортних  засобів,  габаритна

ширина  яких  (з  вантажем  чи  без  нього)  більша  зазначеної на

знакові.

3.18 "Рух  транспортних засобів,  висота яких перевищує ...м,

заборонено".  Забороняється рух  транспортних  засобів,  габаритна

висота  яких  (з  вантажем  чи  без  нього)  більша  зазначеної на

знакові.

3.19 "Рух транспортних засобів,  довжина яких перевищує ...м,

заборонено".  Забороняється рух  транспортних  засобів,  габаритна

довжина  яких  (з  вантажем  чи  без  нього)  більша зазначеної на

знакові.

3.20 "Рух транспортних засобів без дотримання дистанції ...м,

заборонено".  Забороняється рух транспортних засобів з  дистанцією

між ними менше зазначеної на знакові.

3.21 "В'їзд    заборонено".    Забороняється    в'їзд    усіх

транспортних засобів.

3.22 "Поворот праворуч заборонено".

3.23 "Поворот ліворуч заборонено".

3.24 "Розворот заборонено".

3.25 "Обгін    заборонено".    Забороняється    обгін    усіх

транспортних засобів (крім поодиноких),  що рухаються зі швидкістю

менше 30 км/год.

3.26 "Кінець заборони обгону".

3.27 "Обгін вантажним автомобілям заборонено".  Забороняється

вантажним  автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т

обганяти усі транспортні засоби (крім поодиноких,  що рухаються зі

швидкістю менше 30 км/год).  Тракторам  забороняється  обгін  усіх

транспортних засобів, крім велосипедів, гужових возів (саней).

3.28 "Кінець заборони обгону вантажним автомобілям".

3.29 "Обмеження максимальної швидкості". Забороняється рух зі

швидкістю, що перевищує зазначену на знакові.

3.30 "Кінець обмеження максимальної швидкості".

3.31 "Зона обмеження максимальної швидкості". Забороняється у

зоні (населений пункт, мікрорайон, зона відпочинку і т.ін.) рух зі

швидкістю, яка перевищує зазначену на знакові.

3.32 "Кінець зони обмеження максимальної швидкості".

3.33 "Подачу  звукового  сигналу  заборонено".  Забороняється

користування звуковими сигналами поза  населеними  пунктами,  крім

випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній

пригоді.

3.34 "Зупинку заборонено". Забороняється зупинка транспортних

засобів,  крім  таксі,  коли  це пов'язано з посадкою або висадкою

пасажирів.

3.35 "Стоянку   заборонено".   Забороняється   стоянка   усіх

транспортних засобів.

3.36 "Стоянку заборонено в непарні числа місяця".

3.37 "Стоянку заборонено в парні числа місяця".

3.38 "Зона  обмеженої  стоянки".     Визначає   територію   у

населеному  пункті,  на якій тривалість стоянки обмежена незалежно

від того,  чи стягується за це плата.  У нижній частині знака  для

зазначення  умов обмеження стоянки може бути зображений стоянковий

диск  або  паркометр.  У  відповідних  випадках  на  знакові   або

додаткових  табличках  7.4.1 - 7.4.7,  7.19 зазначаються дні і час

доби, протягом яких діє обмеження, а також його умови.

3.39 "Кінець зони обмеженої стоянки".

3.40 "Митниця".  Забороняється  проїзд   без   зупинки   біля

митниці.

3.41 "Контроль".  Забороняється  проїзд  без  зупинки   перед

контрольними пунктами (пост міліції, карантинний пост, прикордонна

зона,  закрита територія,  пункт оплати проїзду на платних дорогах

тощо).

3.42 "Кінець усіх заборон  і  обмежень".  Визначає  одночасно

кінець  дії  усіх заборон і обмежень,  що запроваджені заборонними

дорожніми знаками.

Не поширюється дія знаків:

3.1, 3.2,  3.21 - 3.24,  3.34 -  на  транспортні  засоби,  що

рухаються за встановленими маршрутами;

3.1 - 3.8,  3.11 - на  транспортні  засоби,  що  обслуговують

громадян  і  підприємства,  які  розташовані у позначеній зоні,  а

також  на  транспортні  засоби,  що   належать   громадянам,   які

проживають  або працюють у цій зоні.  У таких випадках транспортні

засоби повинні в'їжджати до позначеної зони і виїжджати з  неї  за

найкоротшим маршрутом;

3.3 - на вантажні автомобілі,  які мають похилу білу смугу на

зовнішній бічній поверхні або перевозять групи людей;

3.35 - 3.38 - на таксі з увімкненим таксометром.

Дія знаків  3.22  - 3.24 поширюється на перехрещення проїзних

частин та інші місця, перед якими встановлено один з цих знаків.

Зона дії знаків 3.1 - 3.15,  3.19 - 3.21,  3.25,  3.27, 3.29,

3.31,  3.33  -  3.37  -  від  місця  встановлення  до  найближчого

перехрестя за ним,  а в населених пунктах,  де немає перехресть, -

до  кінця населеного пункту.  Дія знаків не переривається в місцях

виїзду з прилеглих до дороги територій  і  в  місцях  перехрещення

(прилягання)   з   польовими,  лісовими  та  іншими  дорогами  без

покриття, перед якими не встановлено знаки пріоритету.

Дія знаків 3.31 і 3.38 поширюється на всю відповідну зону.

Дія знаків 3.9, 3.10, 3.34 - 3.37 поширюється лише на той бік

дороги, на якому вони установлені.

Дія  знака  3.29,  що  встановлений  перед населеним пунктом,

позначеним знаком 5.47, поширюється до цього знака.

За одночасного  застосування   знаків   3.36   і   3.37   час

перестановки транспортних засобів з одного боку дороги на другий -

з 19 до 21 год.

Зона дії знаків може бути зменшена:

для знаків 3.20 і 3.33 - застосуванням таблички 7.2.1;

для знаків 3.25,  3.27,  3.29,  3.31,  3.38 - установленням у

кінці зони їх дії відповідно знаків 3.26, 3.28, 3.30, З.32, 3.39;

для знака 3.29 - зміною  на  знакові  показника  максимальної

швидкості руху;

для знаків 3.34 - 3.37 - установленням у кінці  зони  їх  дії

дублюючих знаків 3.34 - 3.37 з табличкою 7.2.3.

Знак 3.34 може застосовуватися разом з  розміткою  1.4,  знак

3.35  -  з  розміткою 1.10,  при цьому зона їх дії визначається за

довжиною лінії розмітки.

У разі заборони руху транспортних засобів і пішоходів знаками

3.5 - 3.11 на одному знакові може бути нанесено не більше трьох їх

символів, розділених між собою.

4. Наказові  знаки

4.1 "Рух прямо".

4.2 "Рух праворуч".

4.3 "Рух ліворуч".

4.4 "Рух прямо або праворуч".

4.5 "Рух прямо або ліворуч".

4.6 "Рух праворуч або ліворуч".

Рух лише у напрямках, указаних стрілками на знаках 4.1 - 4.6.

4.7 "Об'їзд перешкоди з правого боку".

4.8 "Об'їзд перешкоди з лівого боку".

Об'їзд лише з боку, показаного стрілкою на знаках 4.7 і 4.8.

4.9 "Об'їзд перешкоди з правого або лівого боку".

4.10 "Круговий   рух".Рух   лише   у   напрямку,   показаному

стрілками.

4.11  "Рух  легкових  автомобілів". Рух легкових автомобілів,

мотоциклів,    маршрутних   транспортних   засобів   і   вантажних

автомобілів, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3,5 т.

4.12 "Доріжка для велосипедистів".  Рух лише  на  мопедах  та

велосипедах.   Якщо   немає   тротуару   або  пішохідної  доріжки,

дозволяється також рух пішоходів.

4.13 "Доріжка для пішоходів". Рух лише  пішоходів.

4.14  "Доріжка для пішоходів і велосипедистів". Рух пішоходів

і велосипедистів.

4.15 "Доріжка для вершників". Рух лише  вершників.

4.16  "Обмеження  мінімальної  швидкості".  Рух  із не меншою

швидкістю,  ніж  зазначено  на  знакові,  але й не більшою, ніж це

передбачено пунктами 12.4 - 12.7 цих Правил.

4.17 "Кінець обмеження мінімальної швидкості".

Знаки  4.3,  4.5 і 4.6 дозволяють також розворот транспортних

засобів.

Дія знаків 4.1 - 4.6 не поширюється на транспортні засоби, що

рухаються за встановленими маршрутами.

Дія  знаків  4.1  -  4.6 поширюється на перехрещення проїзних

частин, перед яким вони встановлені.

Дія  знака  4.1,  установленого  на  початку  дороги  або  за

перехрестям,   поширюється   на   ділянку  дороги  до  найближчого

перехрестя.  Знак не забороняє поворот праворуч у двори та на інші

прилеглі до дороги території.

Дія  знака  4.11  не  поширюється  на  транспортні засоби, що

обслуговують громадян і підприємства, які розташовані у позначеній

зоні,  а  також на транспортні засоби, що належать громадянам, які

проживають  або  працюють у цій зоні. У таких випадках транспортні

засоби  повинні  в'їжджати до позначеної зони і виїжджати з неї за

найкоротшим маршрутом.

5. Інформаційно-вказівні  знаки

5.1 "Автомагістраль".  Дорога,  на якій діють особливі  умови

дорожнього руху, передбачені цими Правилами.

5.2 "Кінець автомагістралі".

5.3 "Дорога  для автомобілів ".  Дорога,  призначена для руху

лише автомобілів, автобусів і мотоциклів.

5.4 "Кінець дороги для автомобілів".

5.5 "Дорога з одностороннім рухом".  Дорога або  відокремлена

проїзна частина, по якій рух транспортних засобів за всією шириною

здійснюється лише в одному напрямку.

5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом".

5.7.1 і 5.7.2 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".  Виїзд

на  дорогу  або  проїзну частину з одностороннім рухом у напрямку,

показаному стрілкою.  Рух транспортних засобів по цій  дорозі  або

проїзній частині дозволяється лише у напрямку стрілки.

5.8 "Дорога   із  смугою  для  руху  маршрутних  транспортних

засобів". Дорога, на якій рух транспортних засобів здійснюється за

встановленим   маршрутом   або   по  спеціально  відведеній  смузі

назустріч загальному потоку транспортних засобів.

5.9 "Кінець дороги із смугою для руху маршрутних транспортних

засобів ".

5.10.1 і   5.10.2   "Виїзд  на  дорогу  із  смугою  для  руху

маршрутних транспортних засобів".

5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів".  Смуга

призначена  лише  для  транспортних  засобів,  що   рухаються   за

встановленими маршрутами попутно із загальним потоком транспортних

засобів.

Дія знака   поширюється   на   смугу   руху,   над  якою  він

встановлений.  Дія знака,  що встановлений  праворуч  від  дороги,

поширюється на праву смугу руху.

5.12 "Кінець смуги для руху маршрутних транспортних засобів".

5.13 "Дорога з реверсивним рухом". Початок ділянки дороги, на

якій по одній або кількох смугах напрямок руху може змінюватися на

протилежний.

5.14 "Кінець дороги з реверсивним рухом".

5.15 "Виїзд на дорогу з реверсивним рухом".

5.16 "Напрямки  руху  по  смугах".  Показує кількість смуг на

перехресті і дозволені напрямки руху по кожній з них.

5.17.1 і  5.17.2 "Напрямок руху по смугах".

5.18.1 - 5.18.4 "Напрямок руху по смузі".  Показує дозволений

напрямок руху по смузі.

5.19 "Використання   смуги   руху".   Інформує   водіїв   про

використання  смуги  для  руху  тільки  певних  видів транспортних

засобів у зазначених напрямках.

Якщо на  знакові зображено знак,  який забороняє або дозволяє

рух будь-яким транспортним засобам,  рух цих транспортних  засобів

по ній відповідно забороняється або дозволяється.

5.20.1 - 5.20.3  "Початок  додаткової  смуги  руху".  Початок

додаткової смуги руху на підйомі або смуги гальмування.

Якщо на  знакові,  встановленому  перед  додатковою   смугою,

зображено  знак  4.16,  водій  транспортного засобу,  який не може

продовжувати рух по  основній  смузі  із  зазначеною  або  більшою

швидкістю, повинен перестроїтися на додаткову смугу руху.

Знак 5.20.3  позначає  смугу  гальмування,   призначену   для

повороту ліворуч або розвороту.

5.21.1 і 5.21.2 "Кінець додаткової смуги руху".  Знак  5.21.1

указує  на кінець додаткової смуги або смуги розгону,  5.21.2 - на

кінець смуги, призначеної для руху в даному напрямку.

5.22 "Прилягання смуги для розгону транспортних засобів".

5.23 "Прилягання додаткової смуги руху з правого боку".

5.24.1 і  5.24.2   "Зміна   напрямку   руху   на   дорозі   з

розділювальною смугою". Показує напрямок об'їзду закритої для руху

ділянки проїзної частини на дорозі  з  розділювальною  смугою  або

напрямок руху для повернення на проїзну частину праворуч.

5.25 "Смуга руху для аварійної зупинки".  Інформує водія  про

розташування смуги, спеціально підготовленої для аварійної зупинки

транспортних засобів із зіпсованою гальмовою системою.

5.26 "Місце  для  розвороту".  Позначає  місце  для розвороту

транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється.

5.27 "Зона  для  розвороту".  Позначає  зону  за довжиною для

розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється.

5.28.1 -  5.28.3  "Напрямок  руху для вантажних автомобілів".

Показує рекомендований напрямок руху для вантажних  автомобілів  і

самохідних машин.

5.29.1 -  5.29.3  "Тупик".  Дорога,  що  не  має  наскрізного

проїзду.

5.30 "Рекомендована швидкість". Зона дії знака поширюється до

найближчого перехрестя.

5.31 "Житлова зона".  Інформує про  в'їзд  на  територію,  де

діють особливі умови дорожнього руху, передбачені цими Правилами.

5.32 "Кінець житлової зони".

5.33 "Пішохідна  зона".  Інформує  про  особливості  і  умови

дорожнього  руху,  передбачені цими Правилами.  На всій позначеній

знаком  території  пішоходи  мають  перевагу  перед  транспортними

засобами.  В'їзд на неї дозволяється лише транспортним засобам, що

обслуговують громадян і підприємства, які розташовані у позначеній

зоні,  а також транспортним засобам,  що належать громадянам,  які

проживають або працюють у цій зоні. Якщо до об'єктів, розташованих

на  цій  території,  є інші під'їзди,  водії повинні користуватися

лише ними.

5.34 "Кінець пішохідної зони".

5.35.1 - 5.35.2 "Пішохідний перехід".  Якщо на переході немає

розмітки 1.14.1 - 1.14.3,  знак 5.35.1 розташовується праворуч від

дороги на ближній межі переходу,  а  знак  5.35.2  -  ліворуч  від

дороги на дальній межі переходу.

5.36.1 і 5.36.2 "Підземний пішохідний перехід".

5.37.1 і 5.37.2 "Надземний пішохідний перехід".

5.38 "Місце для стоянки".

5.39 "Зона стоянки". Визначає зону, де дозволена стоянка, але

з дотриманням певних умов, що зазначаються на знаку або додаткових

табличках під ним.

5.40 "Кінець зони стоянки".

5.41 "Місце зупинки автобуса".